Инв. №

Экз. №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 672-11

Заказчик: Администрация Мотыгинского района

Объект:    Генеральный план р.п. Южно-Енисейск

Мотыгинского района Красноярского края

ТОМ IV

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Первый заместитель директора –

главный инженер	Ю.И. Кучеренко

Главный архитектор проекта				 Т.П. Лисиенко

г. Красноярск, 2011г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного

проектирования

Начальник МГП 		                     		Л.Г. Устинова

Главный архитектор проекта			           Т.П. Лисиенко

Главный. специалист						 Л.М. Резвых

Руководитель проекта				           П.А. Марченков

Ведущий инженер						 М.В. Клюкас

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Наименование | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТМ ГОЧС. Схема размещения прилегающих территорий | Б\м |  | 17/6038сп |
| 2 | ИТМ ГОЧС. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. | М 1:5 000 |  | 17/6039сп |

Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ I. Архитектурно-планировочное решение                   инв. № 17/6036

ТОМ II. Инженерная инфраструктура                                   инв. № 17/6037

ТОМ III. Мероприятия по охране окружающей среды.       инв. № 17/6042

ТОМ IV. Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороны. Мероприятия по

чрезвычайным ситуациям (ИТМ ГО и ЧС)          инв. № 17/6040 сп

CD-диск – материалы формат JPEG ,                                      инв. № 248

материалы презентации

Содержание Тома IV

1. Введение.	5

1.1. Общая часть.	5

1.2. Ссылочные материалы.	5

2. Исходные данные.	7

2.1. Краткое описание места расположения проектируемого объекта.	7

2.2. Топографо-геодезические условия.	8

2.3. Климатическая характеристика.	8

2.4. Орография.	12

2.5. Гидрография и гидрология.	12

2.6. Геологическое строение.	13

2.7. Гидрогеологическая характеристика.	14

2.8. Экзогенные процессы и опасные явления.	14

2.9. Сейсмичность территории.	15

2.10. Транспортная инфраструктура.	15

2.11. Инженерная инфраструктура.	16

2.12. Площадь и характер застройки.	17

2.13. Экономическая характеристика посёлка и население.	19

2.15. Административный статус.	19

3. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и  техногенного характера.	19

3.1. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного характера.	19

3.2. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного характера.	23

4. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС природного и техногенного характера  на функционирование населенного пункта.	23

4.1. Возможные последствия воздействия современных средств поражения.	23

4.2. Возможные последствия возникновения ЧС природного характера.	23

4.3. Возможные последствия воздействия ЧС техногенного характера.	24

4.3.1. Химически опасные  объекты.	24

4.3.2. Взрывопожароопасные объекты.	24

5. Существующие инженерно-технические мероприятия ГОЧС.	33

5.1. Категорирование населенного пункта и объектов экономики по ГО.	33

5.2. Определение границ зон возможной опасности в соответствии со СНиП 2.01.51-90.	33

5.3. Зоны действия природных процессов, отнесенных в соответствии со СНиП 22-01-95 к опасным, весьма опасным и чрезвычайно опасным.	34

5.4. Зонирование территории по степени опасности ЧС.	34

5.5. Система оповещения ГОЧС.	35

5.6. Организация пожарной охраны.	37

5.6.1. Требования к охране лесов от пожаров.	37

5.7. Инженерно-технические мероприятия при авариях на объектах хранения нефтепродуктов, предприятиях, транспортных и инженерных системах.	44

6. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории.	47

6.1. Защитные сооружения гражданской обороны.	47

6.2. Снижение негативных воздействий опасных природных ЧС.	48

6.3. Размещение объектов и населения, планировка посёлка.	49

6.4. Охрана окружающей среды.	55

6.5. Транспортная инфраструктура.	56

6.6. Инженерная подготовка территории.	58

6.7. Инженерная инфраструктура.	59

6.8. Светомаскировочные мероприятия.	65

6.9. Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов.	67

6.10. Сведения о наличии и размещении резервов финансовых и материальных средств ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах.	69

7. Эвакуация населения.	70

Приложения.	70

# 1. Введение.

## 1.1. Общая часть.

Специальный раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (далее «ИТМ ГОЧС») генерального плана р.п. Южно-Енисейск Мотыгинского района  разработан на основании:

- Материалов администрации Мотыгинского района о предоставлении исходных данных на разработку раздела «ИТМ ГОЧС»;

- исходных данных ГУ МЧС России по Красноярскому краю № 3-4-4-11721 от 13.10.2011г;

- действующих нормативных документов в области проектирования инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Исполнитель раздела – ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект»» - г. Красноярск (660025), пр. им. Газеты «Красноярский рабочий» 126,

факс (391) 213-24-82, тел. (391)  213-25-71.

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства от 18.01.2010 г. Регистрационный номер 0134-2010-2461002003-П-9.

## 1.2. Ссылочные материалы.

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» использованы следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные природные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП  II -11-77  «Нормы  проектирования.  Защитные  сооружения  гражданской  обороны»;

- СНиП  2.07.01-89  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»;

- СНиП  2.08.01-89  «Жилые  здания»;

- СНиП  11-02-96  «Инженерные  изыскания  для  строительства.  Основные  положения»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СП  11-112-2001  «Порядок  разработки  и  состав  раздела  «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций»  градостроительной  документации  для  территорий  городских  и  сельских  поселений,  других  муниципальных  образований»;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- Руководство по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах генеральных планов городов, проектов планировки и застройки городов и населенных пунктов. Москва, Госгражданстрой СССР, 1985 г.;

- Руководство по составлению раздела инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в проектах детальной планировки, в проектах застройки микрорайонов, кварталов, градостроительных комплексов. Москва, Госгражданстрой СССР, 1985 г.;

- Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений, утвержденные МЧС России. Москва, 2001 г.;

- НПБ  104-95  «Проектирование  систем  оповещения  людей  о  пожаре  в  зданиях  и  сооружениях»;

- НПБ  110-99  «Перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования,  подлежащих  защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и  автоматической  пожарной  сигнализацией»;

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Москва, 2003 г, утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 314;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». Москва, 2003 г;

- РАО «Газпром» «Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности». Москва, 1996 г;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва, 1990 г., утв. Штабом ГО СССР;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. ГОСТ 12.3.047-98», 2000 г;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. Москва, ВНИИ ГОЧС, 1993 г.

При разработке раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» учтены требования других нормативно-технических документов, содержащих нормы и правила проектирования мероприятий ГОЧС, а также требования Методических рекомендаций по проведению государственной экспертизы раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», введенных в действие приказом МЧС России от 10 июня 1996 г. № 383.

Паспорт безопасности Мотыгинского района разработан, согласован и утвержден, паспорт безопасности р.п. Южно-Енисейский не разрабатывался. План по ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов Мотыгинского района разработан и утверждён.

# 2. Исходные данные.

## 2.1. Краткое описание места расположения проектируемого объекта.

Муниципальное образование поселок Южно-Енисейск, в состав которого входят городской населенный пункт  рабочий поселок  Южно-Енисейск  и сельский населенный пункт поселок Кировский, расположено в Мотыгинском районе Красноярского края в 79 км севернее р.п. Мотыгино, в 527 км северо-восточнее г. Красноярска и в 359 км от ближайшей железнодорожной станции Канск-Енисейский. Поселок Кировский с численностью населения 16 человек расположен в 16,5км севернее п. Южно-Енисейск.

## 2.2. Топографо-геодезические условия.

Проект разрабатывался  на топографической основе масштаба 1:200000, окончательно графические материалы представлены в масштабе 1:5000, 1:10000,   1:200000.

Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и подлежат уточнению в последующих стадиях более детального проектирования.

## 2.3. Климатическая характеристика.

Климатическая характеристика приводится по материалам метеостанции  Мотыгино.

Территория поселка Южно-Енисейского относится к климатическому подрайону I В. Климат резко континентальный, характеризуется различиями как между температурами зимы и лета, так и между дневными и ночными температурами.

Климатические условия формируются под влиянием сочетания ряда факторов различного масштаба: солнечной радиации, подстилающей поверхности, особенностей атмосферной циркуляции, наличием мощных горных систем, абсолютной высоты над уровнем моря.

Радиационный режим. Солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, является одним из основных климатообразующих факторов. Приход солнечной радиации определяется, прежде всего, астрономическим фактором – продолжительностью дня и высотой солнца.

Максимум суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе приходится на июль (903 МДж/м2). При средних условиях облачности радиационный баланс  деятельной поверхности с апреля по октябрь положительный и изменяется от 11 МДж/м2 в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения.

По данным м/ст Енисейск средняя продолжительность солнечного сияния в году 1650 часов, наибольшая в июле – 278, наименьшая в декабре – 16 часов. Число дней без солнца – 103.

Температурный режим.

Средняя годовая температура воздуха отрицательная, -2,3°С.

Температура воздуха самой холодной пятидневки составляет -46ºС, продолжительность отопительного периода 249 суток. Средняя температура отопительного периода – -10,1 ºС.

Таблица № 2.3.1. Годовой ход средних месячных температур воздуха, ºС

| Месяцы |
| --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -22,9 | -19,4 | -10,9 | -1,2 | 6,3 | 14,8 | 18,3 | 15,1 | 8,0 | -0,9 | -13,2 | -21,5 | -2,3 |

За наступление зимы обычно принимают начало устойчивых морозов, соответствующее переходу среднесуточной температуры воздуха через -5ºС, в Мотыгинском районе это происходит 28 октября. Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в январе и составляет -56,0ºС. Средняя температура самого холодного месяца января – -22,9ºС.

С прекращением устойчивых морозов (23 марта) начинается ранневесенний период.

За начало основного периода весны принимается время устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0ºС, что происходит в конце  апреля. В отдельные годы весна может запаздывать или наступать раньше по сравнению со средней датой на 10-25 дней.

Весной наряду с частыми заморозками наблюдается интенсивное повышение дневных температур, характерно быстрое нарастание температур в течение месяца, особенно в апреле. Дневные температуры уже в мае могут быть довольно высокими, абсолютный максимум в этом месяце – +33ºС.

Началом летнего сезона является дата перехода средней суточной температуры через 10ºС – третья декада мая, длительность периода с температурой более 10ºС составляет 110 дней. Лето довольно жаркое, средняя температура самого жаркого месяца июля +18,3ºС. Абсолютный максимум наблюдается в июле и составляет +37ºС.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца составляет +24,9ºС. Сумма положительных температур составляет 1949ºС. Сумма активных температур составляет 1587ºС.

Дата перехода температуры воздуха через 10ºС к более низким значениям (14 сентября) принимается за начало осеннего периода. От сентября к октябрю происходит резкое понижение температуры. Наряду с этим средние минимальные температуры уже низки (2,8ºС) и в холодные ночи может понижаться до -11ºС, а 27 октября происходит переход средних суточных температур к отрицательным значениям.

Вегетационный период (с температурами выше +5 ºС) длится около 100-150 дней.

Средняя дата первого заморозка – 7 сентября, последнего заморозка – 7 июня, продолжительность безморозного периода около 91 дня.

Зимой чаще, чем в теплый период, возникают температурные инверсии (повышение температуры с высотой), при которых температура в понижениях рельефа оказывается ниже, чем на склонах возвышенностей с условиями хорошего стока воздуха.

В зимнее время температурная инверсия вызывает повышение температуры на возвышенностях на 10-15ºС по сравнению с нижележащими впадинами. В результате инверсий возникают ситуации застоя воздуха.

Температура почвы. Распределение температуры на поверхности и в верхних слоях почвы по территории в основном соответствует распределению температуры воздуха.

Первые осенние заморозки на поверхности почвы наблюдаются в среднем 3 апреля, последний заморозок летом – 7 июня, безморозный период длится 87 дней.

Глубина и характер промерзания почвы зависит от степени ее увлажнения, типа почвы, высоты снежного покрова, рельефа местности. Начало устойчивого промерзания почвы в Мотыгинском районе приходится на 24 октября, дата полного оттаивания почвы – 28 мая. Наибольшая за зиму  глубина промерзания почвы составляет в среднем 142 см, но в отдельные годы почва может промерзать на 150 см.

На склонах и возвышенных участках, где снег часто сдувается, промерзание почвы больше, чем в более защищенных от ветра понижениях.

Снежный покров. Продолжительность периода со снежным покровом в Мотыгинском районе составляет 192 дня.

Таблица № 2.3.2. Характеристика периода со снежным покровом

| Характеристики | Средняя | Самая ранняя | Самая поздняя |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата появления снежного покрова | 14 X | 27 IX | 1 XI |
| Дата образования устойчивого снежного покрова | 23 X | 9 X | 9 XI |
| Дата разрушения устойчивого снежного покрова | 27 IV | 13 IV | 20 V |
| Дата схода снежного покрова | 30 IV | 13 IV | 20 V |

Высота снежного покрова меняется год от года от 26 до 95 см на открытом месте, в среднем составляет 56 см. Наибольшая высота снежного покрова за зиму по данным м/ст. Мотыгино в поле колеблется в разные годы от 43 до 79 см, в среднем составляет 65 см. На поляне в лесу наибольшая высота снежного покрова за зиму изменяется в пределах 52-93 см, в среднем составляет 78 см.

Осадки. Общая сумма осадков за год составляет 556 мм. В холодный период с ноября по март выпадает лишь 187 мм осадков (25%).В теплый период года с апреля по октябрь, в результате циклонической деятельности, выпадает большее количество осадков – 369 мм или 75%. Максимум их приходится на июнь – август – 60-67 мм.

Твердых осадков – 32 %, жидких – 60 %, смешанных – 8%.

Суточный максимум осадков 5% обеспеченности – 40 мм. Наблюденный максимум осадков за сутки был отмечен 7 августа 1928 г. и составил 50 мм.

Облачность.

В течение года наблюдается ясных дней по общей облачности в среднем 35 дней, по нижней – 124.

В годовом ходе повторяемость пасмурных дней по общей облачности колеблется в разные месяцы от 49% в июле до 75% в октябре, повторяемость пасмурного неба по нижней облачности в феврале составляет 14 %, в октябре – 53 %. Повторяемость ясной погоды больше в зимние месяцы: в феврале-марте повторяемость ясного неба по общей облачности – 30-34%, по нижней – 67-76%.

Ветровой режим. Направление и скорость ветра у поверхности земли зависит от распределения атмосферного давления, рельефа местности и других физико-географических особенностей.

Таблица № 2.3.3. Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Метеостанция | Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мотыгино | Январь | 8 | 20 | 2 | 3 | 9 | 37 | 17 | 4 | 44 |
|  | Июль | 14 | 26 | 6 | 8 | 10 | 18 | 13 | 5 | 26 |
|  | Год | 10 | 18 | 5 | 7 | 9 | 28 | 18 | 5 | 29 |

Из приведенных данных следует, что преобладающими ветрами в течение года являются юго-западные.

Средняя годовая скорость ветра 2,5 м/сек, наименьшие скорости ветра наблюдаются в январе и феврале – 1,9 м/сек, наибольшие - осенью, в октябре – 3,1 м/с. Вероятность штилевой погоды (0-1м/сек) составляет 42,1 %, наиболее вероятна безветренная погода в августе (49,6 %), в мае этот показатель уменьшается до 33 %.

В среднем в течение года бывает 15 дней с сильным ветром (более 15 м/с), как правило, сильный ветер более вероятен в марте и ноябре, то есть в переходные периоды.

Таблица № 2.3.4. Климатические показатели и распределение их в течение года

| № | Климатические показатели | м/ст. Мотыгино |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя годовая температура воздуха, °С | -2,3 |
|  | Средняя температура января, °С | –22,9 |
|  | Средняя температура июля, °С | +18,3 |
|  | Абсолютный минимум температур, °С | –56 |
|  | Абсолютный максимум температур, °С | 37 |
|  | Средний минимум температур (январь), °С | –27,8 |
|  | Средний максимум температур (июль) , °С | +24,9 |
|  | Средняя дата наступления первого заморозка | 7. IX |
|  | Средняя дата наступления последнего заморозка | 7.VI |
|  | Продолжительность безморозного периода, дней | 91 |
|  | Суточный максимум осадков, мм | 40 |
|  | Температура воздуха самой холодной пятидневки, °С | - 46 |
|  | Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92, °С |  |
|  | Средняя температура воздуха отопительного периода, °С | -10,1 |
|  | Продолжительность отопительного периода , дней | 249 |

Опасные атмосферные явления:

Туманы. По данным м/ст Мотыгино (383 м над уровнем моря) за год в среднем наблюдается 22 дня с туманом, наиболее вероятны они с июля по сентябрь, в августе может наблюдаться до 5 дней с туманом. Средняя продолжительность тумана в день с туманом составляет 5,6 часа, в холодное время года туманы продолжительнее (7,6 ч), чем в теплое (3,6 ч).

Метели возможны с октября по апрель. В течение года бывает в среднем 31 день с метелью. Максимум их приходится на декабрь – 7 дней, в отдельные годы – до 68 дней в году, 13 дней за месяц (декабрь).

Метели достаточно продолжительны, около 9 часов в день с метелью. Общая продолжительность метелей в течение холодного периода 731 час, из них 94 ч приходится на декабрь.

Метели возникают чаще всего при юго-западном направлении ветра (36%). Скорость ветра при метелях чаще всего 6-9 м/с и более, но случаются метели и при скорости менее 6 м/с.

Поземки в большей степени, чем метели зависят от местных условий. Сдувая снег, с открытых мест, и надувая сугробы у препятствий, поземки наносят большой ущерб автотранспорту. Поземка наблюдается 7 дней в году.

Грозы – довольно частое явление на рассматриваемой территории. Среднее число дней с грозой в году 20. Наиболее часто они наблюдаются с июня по август (от 4 дней до 8 дней в месяц). В отдельные годы в июле наблюдалось до 19 дней с грозой, всего за теплый сезон – 33. Средняя продолжительность гроз всего 31,9 часа в году, в день с грозой – 1,5 часа.

Грозы – опасное метеорологическое явление, они сопровождаются сильными электрическими разрядами, которые повреждают линии связи и электропередач, вызывают пожары.

Град – явление для данной территории довольно редкое. Среднее число дней с градом в году 0,8, наибольшее число их приходится на июнь (0,3). Наибольшее число дней с градом в году достигает 3, этот показатель наблюдается и в июне месяце.

## 2.4. Орография.

Поселок Южно-Енисейск расположен на восточном склоне Енисейского кряжа.

Орография Енисейско-Саянской складчатой области, представлена низкогорными возвышенностями по нижнему течению Ангары на  Среднесибирском плоскогорье.

Район проектирования в орографическом отношении представляет собой низкогорную возвышенность с колебанием абсолютных отметок 200-600 м.

Рельеф Енисейского кряжа разнообразен. Междуречья кряжа большей частью уплощённые или куполовидные, речные долины глубокие, крутосклонные, расчленяют кряж на отдельные массивы. Основной фон рельефа составляют низкогорные пространства, поверхность которых сложена докембрийскими кристаллическими сланцами и гнейсами, пронизанными интрузиями гранитов и перекрытыми по окраинам палеозойскими и юрскими осадочными породами, расчленена сетью глубоких речных долин на ряд изолированных невысоких гряд с куполообразными вершинами, достигающими 500-600 м.

Вдоль поселка протекает река Удерей. Преобладающая часть поселка занимает правый более пологий берег долины реки с уклоном 9 %.  Левый берег несколько круче и имеет уклон 11 %. На юге поселка расположена Зеленая гора (548,9 мБс) с крутым западным склоном в сторону реки Удерей.

Застройка поселка расположена на отметке 335-390 мБс.

## 2.5. Гидрография и гидрология.

Гидрологическая сеть рассматриваемого района представлена рекой Удерей, которая принадлежит к бассейну реки Ангара.

Река Удерей – правый приток р. Каменка, впадает в него на расстоянии 124 км от устья. Длина реки 113 км,  общая площадь водосбора – 2060 км2. Удерей горно-таежная река, с террасированной долиной.

Уровенный режим. Для реки характерно резкое повышение уровня весной. Река имеет питание от таяния снегов и дождевых осадков. Весеннее половодье проходит в апреле - первой половине мая, дождевые паводки – позже (в июле - августе) и хорошо отделяются от половодья. Высота подъемов уровня воды за половодье 1,5-2,5 м, во время дождевых паводков 0,7-1,0 м. Замерзание и вскрытие реки происходит без ледохода.

Годовой сток. Годовой ход стока характеризуется высоким весенним половодьем и более низкими летними паводками, которые очень редко превышают максимум половодья, низкой, прерывистой летней и очень устойчивой зимней меженью.

Температурный режим.  На температуру воды реки оказывает влияние высота, широта местности, уклон реки и соотношение источников питания.

В годовом ходе температуры воды отчетливо выражено ее нарастание от времени вскрытия реки до июня и понижение, продолжающееся до появления ледовых образований. Средняя месячная температура уже в мае месяце изменяется в значительных пределах – от 1º до 10º.

Наиболее интенсивный нагрев воды происходит в апреле, максимум наступает в мае.

Ледовый режим начинается с появлением первых ледяных образований (заберегов, сала) в середине октября.

Ледостав наступает ранний – в конце октября, средний – в начале ноября и поздний  - в конце ноября. Толщина льда зависит от суровости зимы и влияния местных условий.

Вскрытие реки происходит в начале мая. На реке ледохода не бывает, лед тает на месте.

Химизм воды. Минерализация и состав анионов речной воды:

- в период весеннего половодья – резко выражено преобладание НСО3‾ (44-50% экв.);

- в период летнее – осенней межени – очень резко выражено преобладание НСО3‾ (36-44% экв.);

- в период зимней межени – очень резко выражено преобладание НСО3‾ (36-44% экв.);

Вода в реке жесткая, сульфатная, во время паводков преимущественно хлоридная с выраженной минерализацией.

На реках Нижнеангарского бассейна, протекающих в переделах Енисейского кряжа, наблюдаются наибольшие модули половодья (до 200-250 л/сек. с 1 км2).

Наблюдения на р. Удерей Красноярским ЦГМС не ведутся, по этой причине информация о наивысших уровнях воды в р. Удерей 1% обеспеченности не предоставляется (приложение 2).

## 2.6. Геологическое строение.

Основным геоструктурным элементом рассматриваемой территории  является Енисейская складчатая область.

Складчатые сооружении Енисейского кряжа сформированы в течение раннего и позднего докембрия и палеозоя, складчатость в которых завершилась в позднем докембрии или на рубеже докембрия и нижнего палеозоя.

Кряж сложен преимущественно древними плотными породами: известняками, песчаниками, конгломератами, сланцами, траппами (изверженные породы из группы базальтов, диабазов и габбро), залегающих в виде пластов.

Имеются обширные интрузии, в том числе докембрийские гранитоиды. Наиболее древние метаморфические породы – кристаллические сланцы, различные гнейсы, гранулиты, мраморы. В южной части кряжа породы относят к архейскому возрасту. Они образовались благодаря метаморфизации глинистых и песчано-мергелистых осадочных пород ещё до метаморфизации пронизанных пластовыми интрузиями диабазов. При метаморфизации выделялись некоторые легкоплавкие минералы, в частности, титанит. Поверх архейских залегает мощная свита метаморфизованных нижнепротерозойских пород. Они представлены также гнейсами, кристаллическими сланцами, магматитами и мраморами.

Верхнепротерозойские породы ещё меньше метаморфизированы, но распространены значительно шире, особенно в северной части кряжа. Это сланцы, филлиты, песчаники, доломиты, известняки с включениями магнезитов, железистые сланцы, кварциты. В песчаниках заключены гематитовые (железные) руды Ангаро-Питского бассейна. В западной части кряжа упомянутые породы переслаиваются и пронизываются вулканогенными туфолавами и порфиритами. Во многих местах метаморфические породы прорваны гранитными интрузиями и кварцевыми жилами, с которыми связаны месторождения золота. С резким угловым несогласием на метаморфизованных породах лежат песчано-сланцево-известняковые отложения нижнего кембрия. Они развиты на восточной и северной окраинах кряжа и распространяются восточнее. Во многих местах, особенно в западинах древнего рельефа, сохранилась суглинистая красноцветная кора выветривании, мощностью до 12 м. Поверх неё залегают (также в западинах) юрские глины с прослоями угля. С отложениями коры выветривания связаны месторождения бокситов.

## 2.7. Гидрогеологическая характеристика.

Гидрогеологическая изученность территории на наличие месторождений подземных вод довольно низкая.

В гидрогеологическом отношении район расположен в регионе Енисейской гидрогеологической складчатой области.

В пределах области выделяются гидрогеологические массивы, сложенные архейскими и протерозойскими кристаллическими породами, адартезианские бассейны, в строении которых принимают участие разнообразные терригенные и карбонатные породы верхнего протерозоя, нижнего кембрия, и артезианские бассейны, выполненные терригенно-карбонатными отложениями палеозоя, мезозоя и кайнозоя. В гидрогеологических массивах развиты трещинные и трещинно-жильные пресные и ультрапресные подземные воды, в адартезианских и артезианских бассейнах преимущественным распространением пользуются трещинно-пластовые и порово-пластовые пресные подземные воды.

Водоносный комплекс представлен верхнепротерозойскими отложениями сухопитской серии с водообильностью до 1 л/сек, где водовмещающими отложениями служат сланцы, песчаники с трещинно-жильными водами.

Минерализация подземных вод составляет от 0,1 до 0,3 г/л, воды преимущественно гидрокарбонатные.

## 2.8. Экзогенные процессы и опасные явления.

Карст. Карствующиеся породы в Енисейском кряже представлены доломитами, мраморами, реже известняками рифейского возраста. Наибольшим площадным распространением пользуются доломиты аладьинской, джурской, подъемской свит, известняки токминской, киргитейской и дашкинской свит. Они имеют мощности 300-500 м.

На площадях распространения растворимых пород фиксируются воронки, русла с частичной или полной потерей стока, высокодебитные источники. В этой области выявлены многочисленные карстовые впадины, выполненные отложениями мезозоя и раннего кайнозоя, которые образовались в обстановке восходящих тектонических движений малой интенсивности по механизму покрытого карста, в этих впадинах разведаны месторождения золота россыпного, которые приурочены к долинам рек Большой Мурожной и Талой (бассейн р. Удерей).

Радиологические условия в соответствии с требованиями п. 5.3.2. санитарных правил при проектировании должно быть предусмотрено чтобы среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних изотопов радона и торона в воздухе помещений ЭРОАRn + 4,6(ЭРОАTn не превышала 100 Бк/куб.м. При выборе участков под строительство зданий социально-бытового назначения плотность потока радона с поверхности грунта должна быть не более 80 Бк/м (кв.м.с), уровни гамма-излучения не должны превышать мощности дозы более чем на 0,2 мкГр/час.

Радиационная обстановка на территории края характеризуется наличием многочисленных глубинных разломов земной коры, облегчающих поступление радона к поверхности земли.

## 2.9. Сейсмичность территории.

Согласно СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и Карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97 территория Красноярского края оценивается на трех уровнях степеней сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов трех категорий, учитывающих ответственность сооружений: массовое строительство (карта А), объекты повышенной ответственности и особо ответственные объекты (карты В и С).

Приведен список населенных пунктов Красноярского края, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет.

В ближайшем к Южно-Енисейску поселке Раздолинск вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий в течение 50 лет. составляет 6 баллов шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий.

## 2.10. Транспортная инфраструктура.

Внешний транспорт. В настоящее время п. Южно-Енисейск связан с райцентром р.п. Мотыгино автодорогой общей протяженностью 79 км. В северном направлении от Южно-Енисейска идёт автодорога к населённым пунктам Кировский и Ишимба (нежилое), протяжённость трассы ориентировочно 36,6 км.

Таблица № 2.10.1

| Наименование участков | Длина трассы | Покрытие, км | Интентенсивность авт./сут. | Кате- гория | Значение автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | асфаль- тобетон | щебень |  |  |  |
| Мотыгино- Раздолинск | 30,0 | 24,4 | 5,6 | 5071 | IV | Региональ- ного |
| Раздолинск- Южно-Енисейск | 49,0 | - | 49 | - |  | Некатегорированные, относятся к дорогам местного значения |
| Южно-Енисейск- Кировский | 16,5* | - | 16,5 | - |  |  |
| Кировский- Ишимба | 20,0* | - | 20,0 | - |  |  |

*Расстояния определены по топокарте М 1:200000

Райцентр Мотыгино связан паромным сообщением с населённым пунктом Пашино на левом берегу р. Ангары, который имеет выход на автодорожную сеть края.

В настоящее время в Мотыгино расположен аэропорт местных воздушных авиалиний. Авиарейсы выполняются, в основном, весной и осенью, когда прерывается автомобильное сообщение и не работает паром.

Улично-дорожная сеть. Застройка Южно-Енисейка исторически сложилась на обоих берегах реки Удерей. На левом берегу, в настоящее время, существуют только полтора десятка жилых домов и ЗАО «Золотая звезда». Центральная часть посёлка, большинство жилых кварталов и производственно-коммунальных территорий расположены на правом берегу реки. Главные улицы посёлка – ул. Октябрьская и ул. Советская. Здесь расположены администрация посёлка, почта, банк, школа, магазины. В центре посёлка уличная сеть имеет прямоугольную планировку, на окраинах – свободную. Соответственно кварталы в центре прямоугольной формы а на окраинах имеют неправильные очертания.

Существуют два основных въезда в посёлок – южный, со стороны Раздолинска и северный, со стороны Кировского.

Основные улицы и дороги посёлка имеют щебёночное покрытие. Второстепенные улицы и дороги – грунтовые. Общая длина улично-дорожной сети в границах посёлка – 22,57 км.

## 2.11. Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение р.п.Южно-Енисейск осуществляется с помощью зонированной системы водоснабжения, в составе  водоприемного колодца, насосной станции, регулирующего резервуара V=55м³ и сетей водоснабжения.

Водопользование осуществляется при помощи  водоразборных колонок.

Жилая застройка находящаяся вне зоны действия централизованной системы водоснабжения, обеспечивается водой при помощи колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

Канализация. В настоящее время сети и сооружения  централизованной канализации в р.п.Южно-Енисейск отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Теплоснабжение. Система теплоснабжения основана на индивидуальных теплогенераторах, установленных у потребителей.  Тепловая энергия в основном на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Централизованное теплоснабжение отсутствует.

Электроснабжение р.п. Южно-Енисейск осуществляется от электрических сетей ОАО «Красноярскэнерго» филиал «Северные электрические сети».

Основным источником энергоснабжения является ПС «Раздолинская» 220/6кВ.

Так же имеется резервный дизель-генератор.

Распределение энергии выполняется на напряжение 0,4кВ по ВЛ-КЛ 6 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части р.п. Южно-Енисейск  с усадебной застройкой плит электрических. Нагрузка принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

## 2.12. Площадь и характер застройки.

Жилая застройка рабочего поселка расположена вдоль реки Удерей Протяженность поселка с юга-запада на север-восток 2,260 км, а с запада на юго-восток 2,175км.

Общая протяженность уличной сети 22,52 км, площадь 18,39 га. Вся застройка образует 52 жилых квартала. Конфигурация жилых кварталов самая разнообразная, средний размер квартала 0,9 га, максимальный 2,8 га.

Сформировавшегося общепоселкового центра, как такового, нет. Вся общественная застройка повседневного и периодического обслуживания размещена по ул. ул. Советской, Октябрьской и Оборонной, а так же на территории коммунальной зоны (баня и  прачечная  не функционируют, лаборатория, пекарня).

Производственные и коммунально-складские предприятия, в основном, размещены по периферии поселка и частично в жилой застройке, часто с нарушением санитарно-гигиенических норм.

В целом, застройка поселка имеет ряд существенных недостатков, а именно: не четкое функциональное зонирования территории, искривленность и разнопрофильность некоторых улиц, бессистемность в размещении общественных учреждений, малая плотность застройки из-за больших приусадебных участках, нет благоустройства территории, отсутствует  единая  архитектурно - планировочная концепция  застройки и др.

Жилая застройка.  Жилищный фонд поселка на 01.01.2011 год, по данным БТИ, состоит из 146 жилых строений с общей площадью квартир 13,332 тыс. м2. Средняя обеспеченность 20,4 м2 на человека. По техническому состоянию, материалу стен, этажности и проценту износа жилфонд характеризуется следующими данными.

Таблица № 2.12.1.

| № п/п | Показатели | Количество домов | Общая площадь /м2/ | в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по проекту: |  |  |  |
| 1 | в т. ч.: 1 этажная усадебная застройка. | 146 | 13332,1 | 100,0 |
| 2 | Деревянные. | 146 | 13332,1 | 100,0 |
| 3 | Износ от 31% до 65% | 52 | 5014,7 | 37,6 |
|  | Износ от 66% и выше. | 94 | 8317,4 | 62,4 |
| 4 | Частные. | 22 | 3396,9 | 25,5 |
|  | Муниципальные. | 124 | 9935,2 | 74,5 |

Как видно из таблицы, жилая усадебная застройка представлена одноэтажными деревянными домами.

Ветхих и маломерных домов 62,4 % по жилому фонду или 64,4% по количеству строений.

Муниципальный жилой фонд составляет 84,9% по количеству строений или 74,5% по общей площади квартир.

Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Современный уровень культурно-бытового обслуживания поселка значительно ниже нормативных требований, как по объему услуг, так и по их полноте.

При общей кубатуре зданий соцкультбыта 16,035 тыс. м3 ветхие с износом более 65% составляют, по данным районной администрации, 2,792 тыс. м3 или 17,4 %.

В среднем на одного жителя приходится 24,6 м3 здания, из них собственно учреждения обслуживания составляют 20,9 м3  при рекомендуемой среднесоциальной норме 26 м3/чел. Таким образом, обеспеченность, в среднем, по системе обслуживания составляет 80,3 %. Нет детских дошкольных учреждений, учреждений общественного питания, не хватает общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, учреждений торговли и т.д.

Сводная характеристика учреждений обслуживания на 01.01.2011 года.

Таблица №2.12.2.

| № п/п | Наименование учреждений | Коли- чество | Строи- тельный объем /м3/. | в т.ч. здания с износом до 65% | Площ. участка /га/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общеобразовательная школа. | 109 мест | 5920 | 5920 | 1,4 |
| 2 | Учреждения здравоохранения /ФАП/ | 15п/см. | 800 | 800 | встр. |
| 3 | Учреждения культуры /клуб/. | 54места | 3112 | 3112 | 0,18 |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения /стадион/ | х | х | х | 0,54 |
| 5 | Учреждения торговли и общественного питания. | 171 м2т.п. | 2696,8 | 1226,2 | 0,36 |
| 6 | Административные учреждения. | 3 объекта | 2184 | 2184 | 0,18 |
| 7 | Коммунальные предприятия. | 2 объекта | 1321,7 | - | 0,09 |
|  | Итого: | х | 16034,5 | 13242,2 | 2,75 |

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания.

Таблица №2.12.3.

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измере- ния. | Требуется по норме на 653 чел. | Имеется на 1.01.2011г. | в т.ч. здания с износом до 30% | % обес- печен- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ). | мест | 40 | - | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы. | мест | 122 | 109 | - | 89,3 |
| 3 | Поликлиники, ФАП | пос./см. | 17 | 15 | - | 88,2 |
| 4 | Аптеки | объект | 1 | - | - | - |
| 5 | Дом культуры | мест | 52 | 54 | - | 103,8 |
| 6 | Магазины | м2торг. площади | 183 | 171 | - | 93,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Предприятия общепита | пос.мест | 26 | - | - | - |
| 8 | Пожарное депо | а/маш. | 1 | 2 | - | 200 |

## 2.13. Экономическая характеристика посёлка и население.

Население поселка занято, в основном, в обслуживающей сфере, в торговле, административно-хозяйственных учреждениях, объектах здравоохранения, образования, культуры.

Население. Численность постоянного населения на 01.01.2011 года составляла по рабочему поселку Южно – Енисейск 653 человека.

Как видно из приведенных данных, начиная с 2002 года и до начало 2011 года в динамике населения рабочего поселка четко просматривается закономерность ежегодного неуклонного падения численности населения, за исключением 2010 года, в настоящее время численность  стабилизировалась на уровне 653 человека (на 01.01.2011 года, по переписи населения 2010 года).

Реальных предпосылок для сегодняшнего дня, для крупномасштабного развития поселения не имеется, поэтому численность постоянного населения не изменится. На случай непредвиденных обстоятельств, проектом предусматривается незначительное увеличение  численности населения. Численность постоянного населения на 2016 год сохранится на современном уровне, а в 2026 году составит 660 человек.

## 2.15. Административный статус.

Законом Красноярского края №13-3034 от 18 февраля 2005 года об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Мотыгинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований, р.п. Южно-Енисейск наделён статусом муниципального образования, в состав которого входят городской населённый пункт рабочий посёлок (р.п.) Южно- Енисейск и сельский населённый пункт посёлок Кировский. Рабочий поселок Южно-Енисейск – административно-хозяйственный и культурный центр муниципального образования.

# 3. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и  техногенного характера.

## 3.1. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного характера.

Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ЧС).

Опасное природное явление – событие или результат деятельности природных процессов, которые по  своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.03-95).

Перечень поражающих факторов природных ЧС, различного происхождения, характер их действий и проявлений  (ГОСТ Р 22.0.06-95).

Таблица № 3.1.1

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| 1 Опасные геологические процессы |
| 1.1 Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар. |
|  |  | Деформация горных пород. |
|  |  | Взрывная волна. |
|  |  | Извержение вулкана. |
|  |  | Нагон волн (цунами). |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников. |
|  |  | Затопление поверхностными водами. |
|  |  | Деформация речных русел. |
|  | Физический | Электромагнитное поле. |
| 1.2 Вулканическое извержение | Динамический | Сотрясение земной поверхности. |
|  |  | Деформация земной поверхности. |
|  |  | Выброс, выпадение продуктов извержения. |
|  |  | Движение лавы, грязевых, каменных потоков. |
|  |  | Гравитационное смещение горных пород. |
|  | Тепловой (термический) | Палящая туча. |
|  |  | Лава, тефра, пар, газы. |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы. |
|  | Теплофизический |  |
|  | Физический | Грозовые разряды. |
| 1.3 Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный |  |
|  |  | Сотрясение земной поверхности. |
|  |  | Динамическое, механическое давление смещенных масс. |
|  |  | Удар. |
| 1.4 Карст (карстово-суффозионный процесс) | Химический | Растворение горных пород. |
|  | Гидродинамический | Разрушение структуры пород. |
|  |  | Перемещение (вымывание) частиц породы. |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. |
|  |  | Деформация земной поверхности. |
| 1.5 Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности. |
|  |  | Деформация грунтов. |
| 1.6 Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны. |
|  |  | Размывание (разрушение) грунтов. |
|  |  | Перенос (переотложение) частиц грунта. |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части. |
| 2 Опасные гидрологические явления и процессы |
| 2.1 Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод. |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов. |
|  |  | Коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2.2 Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  | Деформация речного русла. |
| 2.3 Цунами. Штормовой нагон воды | Гидродинамический | Удар волны. |
|  |  | Гидродинамическое давление потока воды. |
|  |  | Размывание грунтов. |
|  |  | Затопление территории. |
|  |  | Подпор воды в реках. |
| 2.4 Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный |  |
|  |  | Удар. |
|  |  | Механическое давление селевой массы. |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока. |
|  | Аэродинамический | Ударная волна. |
| 2.5 Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| 2.6 Затор. Зажор. | Гидродинамический | Подъем уровня воды. |
|  |  | Гидродинамическое давление воды. |
| 2.7 Лавина снежная | Гравитационный | Смещение (движение) снежных масс. |
|  | Динамический |  |
|  |  | Удар. |
|  |  | Давление смещенных масс снега. |
|  | Аэродинамический | Ударная (воздушная) волна. |
|  |  | Звуковой удар. |
| 3 Опасные метеорологические явления и процессы |
| 3.1 Сильный ветер. Шторм. Шквал. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Аэродинамическое давление. |
|  |  | Вибрация. |
| 3.2 Смерч. Вихрь. | Аэродинамический | Сильное разряжение воздуха. |
|  |  | Вихревой восходящий поток. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
| 3.3 Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов. |
| 3.4 Сильные осадки. |  |  |
| 3.4.1 Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  |  | Затопление территории. |
| 3.4.2 Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| 3.4.3 Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка. |
|  |  | Ветровая нагрузка. |
|  |  | Снежные заносы. |
| 3.4.4 Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация. |
| 3.4.5 Град | Динамический | Удар. |
| 3.5 Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 3.6 Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха. |
| 3.7 Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха. |
| 3.8 Суховей | Аэродинамический | Иссушение почвы. |
|  | Тепловой |  |
| 3.9 Гроза | Электрофизический | Электрические разряды. |
| 4 Природные пожары |
| 4.1 Пожар ландшафтный, лесной | Теплофизический | Пламя. |
|  |  | Нагрев тепловым потоком. |
|  |  | Тепловой удар. |
|  |  | Помутнение воздуха. |
|  |  | Опасные дымы. |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |

Многолетние наблюдения за состоянием окружающей среды на территории района показали, что на проектируемой  территории возможно возникновение некоторых опасных природных явлений.

Ниже рассматриваются источники опасных природных явлений или процессов, которые происходили или могут произойти на территории р.п. Южно-Енисейск:

1. Опасные геологические процессы - землетрясение силой в 6 баллов по шкале MSK – 64;

2. Опасные гидрологические явления и процессы – данные о наличии и уровне подтопления отсутствуют.

3. Опасные метеорологические явления и процессы: штормовой ветер (скорость 20-30 м/сек), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град – 20-31 мм),  туман, заморозки, грозы.

4. Природные (лесные) пожары. Посёлок Южно-Енисейск расположен на территории Мотыгинского района и включает в себя федеральные земли государственного лесного фонда КГБУ «Мотыгинское лесничество». Средний класс пожарной опасности лесов в целом по Мотыгинскому лесничеству равен 2,7. Данные показатели свидетельствуют о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и летне-осенних пожарных максимумов.

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», территория р.п. Южно-Енисейск относится по степени опасности природных процессов:

- к опасным - землетрясение силой в 6 баллов;

- к умеренно опасным – штормовой ветер (скорость 20-30 м/сек), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град – 20-31 мм),  туманы, заморозки, грозы.

## 3.2. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного характера.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю на проектируемом объекте возможными ЧС техногенного характера являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- бытовые пожары;

-лесные пожары;

- аварии на транспортных коммуникациях;

-террористические акты.

Транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект проектирования:

- межпоселенческие дороги (транспортировка нефтепродуктов, СУГ – до 30 м3). В заданных объемах СУГ целесообразно перевозить лишь до районного центра, Мотыгино, крупных потребителей углеводородных газов в п. Южноенисейск и далее на север нет. Для расчета рисков аварии используем сценарий с воспламенением проливов нефтепродуктов (бензин -30м3).

# 4. Результаты анализа возможных последствий воздействия современных средств поражения, ЧС природного и техногенного характера  на функционирование населенного пункта.

В основу решений генерального плана положены мероприятия, способствующие сокращению возможной опасности воздействия ЧС на застройку и население проектируемого объекта.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю на территории р.п. Южно-Енисейск возможными источниками ЧС являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- бытовые пожары;

- лесные пожары;

- аварии на транспортных коммуникациях;

-террористические акты.

## 4.1. Возможные последствия воздействия современных средств поражения.

Посёлок  Южно-Енисейск расположен на территории Мотыгинского района Красноярского края, по ГО относится к не категорированным населенным пунктам. Вероятность нанесения ядерного удара по посёлку не рассматривается. Предприятия и учреждения в военное время будут работать в обычном режиме.

## 4.2. Возможные последствия возникновения ЧС природного характера.

К возможным источникам ЧС природного характера на территории р.п. Южно-Енисейск, в соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95, относятся:

- опасные геологические процессы – землетрясения;

- опасные гидрологические явления и процессы – нет данных;

- опасные метеорологические явления и процессы: штормовой ветер, сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град),  туман, заморозки, грозы;

- крупные природные пожары.

На Мотыгинский район разработан паспорт безопасности, в котором определена частота опасных природных явлений на основе ретроспективного анализа.

Опасные природные воздействия могут создать опасность для жизни и здоровья людей. Они могут нанести ущерб конструкциям проектируемых зданий и сооружений, поэтому в генеральном плане предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных природных явлений.

Сейсмичность территории р.п. Южно-Енисейск, по данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, составляет 6 баллов по шкале MSK-64. по степени опасности природного процесса – землетрясения, относится к опасным.  На территории района землетрясения не наблюдались, были лишь отголоски землетрясений. Территория р.п. Южно-Енисейск застроена в основном домами малой этажности. Анализ застройки показал, что жилые здания относятся к категориям по сейсмостойкости (ММSK-86). Элементы конструкций зданий и сооружений рассчитаны с учетом данной силы землетрясений.

Грунты на территории посёлка представлены древними плотными породами: известняками, песчаниками, конгломератами, сланцами, траппами, залегающих в виде пластов.

Грунтовые воды залегают неглубоко от поверхности земли. Подтопление территории грунтовыми водами в посёлке наблюдается, но скорость подъема уровня грунтовых вод незначительная.

Отдельные опасные метеорологические явления и процессы имели место на территории посёлка, в том числе такие, как: штормовой ветер (скорость 20-30 м/), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град 20-31мм), туманы, заморозки, грозы. Метеорологический прогноз  - краткосрочный (от 3 часов до 1 суток) не позволяет провести защитные мероприятия в полном объеме.

Крупные природные (лесные) пожары на территории посёлка и района не наблюдались. Средний класс пожарной опасности лесов в целом по Мотыгинскому лесничеству равен -2,7. Данные показатели свидетельствует о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и летне-осенних пожарных максимумов.

## 4.3. Возможные последствия воздействия ЧС техногенного характера.

## 4.3.1. Химически опасные  объекты.

На территории р.п. Южно-Енисейск химически опасные объекты отсутствуют.

## 4.3.2. Взрывопожароопасные объекты.

В основу решений генерального плана положены мероприятия, способствующие сокращению возможной опасности воздействия взрывопожарной опасности объектов на застройку  посёлка, за счет сокращения объемов хранения опасных материалов до минимальной необходимости.

По данным управления ГО Мотыгинского района, взрывопожароопасным объектом поселка является АЗС ОАО САГМК. На данный момент АЗС разрушена, не действует и решением генерального плана не заложена.

Весьма вероятны аварии  на транспортных коммуникациях посёлка при перевозке горючих легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ).

Наиболее опасной аварийной ситуацией на автотранспорте, которая рассмотрена в проекте, является аварийная разгерметизация автоцистерны бензовоза, перевозящего нефтепродукты, емкостью 30 м3, следующего по  дорогам до местных потребителей и транзитная перевозка.

Оценка основных поражающих факторов.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливовоздушной смеси. Воспламенение образовавшейся топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии внешнего источника зажигания: замыкания электропроводки транспортного средства, разряда статического электричества, образования искры от удара металлических предметов.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ и СУГ:

- образование зоны разлива (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим

взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара - вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны.

Общие сведения о ЛВЖ.

Бензин.

Физические и химические свойства. бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, представляющая собой смесь легких углеводородов. Бензин при горении прогревается на всю глубину, образуя все возрастающий гомотермический слой. Скорость нарастания прогретого слоя 0,7 м/ч, температура прогретого слоя 80 - 100°С, температура пламени 1200°С. Температура вспышки около -30°С, температура самовоспламенения около +350°С.

Пары бензина обладают высокими токсическими свойствами, и при длительном вдыхании могут вызвать сильное отравление человека.

Пары бензина образуют взрывоопасные смеси с воздухом. Взрывоопасные концентрации паров составляют 0,93 - 5,1% объема. Необходимо учесть способность паров бензина самовоспламеняться при температуре около +350°С.

Литературным источники и методики, по которым выполнены расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов:

Расчёты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены по  следующим литературным источникам и методикам:

- «Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий» в 4-х книгах. Москва, 1996 г.;

- РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей». Москва, Промышленная безопасность, 2001 г.;

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Москва, 2003 г., утв. Приказом 314 МЧС России;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2, Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

-   Бесчастнов М.В. «Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение». Москва, Химия, 1996 г.

- Оценка воздействия указанных выше опасных факторов осуществлялась на основе следующих нормативно-методических материалов:

- «Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории.» М: ВНИИПО МВД России, 1997 (введены в действие Приказом Минтопэнерго России от 23.02.97 г. № 66);

- ГОСТ Р. 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- «Методики расчета значений критериев пожарной опасности»     М: ГУПС МВД РФ, 1977 (НПБ 107-97. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности);

- «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03) Приказ №314 от 18.06.2003г. МРФ по делам ГО, ЧС  и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сценарии  развития аварий, связанных с воспламенением проливов топливовоздушной смеси на автотранспорте.

Въезд на территорию посёлка осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения «Раздолинск-Октябрьский», которая проходит  транзитом через посёлок. Избежать проезда бензовозов по улицам жилой застройки полностью не удастся, расстояние от проезжей части до ближайших домов составляет 10,0м.

Авария возможна при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина или дизельного топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии внешнего источника зажигания (замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов).

Оценка воздействия указанных выше опасных факторов осуществлялась на основе  ГОСТ Р. 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии топлива  V=24,0 м3 (80% от объема);

Расчет интенсивности теплового излучения,  связаннго с воспламенением «огненный шар» проливов топлива.

Для автоцистерны бензовоза емкостью 22,8 т, площадь разлива – 108 м2, масса горючих газов  или паров  в «огненном шаре» - 796,6 кг.

Эффективный диаметр «огненного шара» составит

Ds = 5,33 m0,327 = 5,33 ∙ 769,60,327 = 47,36м.

Принимаем Н = Ds/2 =47,36/ 2 =23,68 м.

Время существования «огненного шара»

ts = 0,92∙ m0,303 = 0,92 ∙796,60,303   = 6,96сек

Подставляя исходные данные, получаем интенсивность теплового излучения «огненного шара» на различном удалении от источника излучения

r, м                      10             74           109

q, кВт/м2           105,36     17,56        7,08

Q,105 Дж/м2       7,34         1,22         0,49

Предельно допустимая доза теплового излучения при воздействии  «огненного   шара» на человека осуществляется на расстоянии до 74 м.

Воздействие на различные строительные материалы осуществляется  от  центра «огненного шара» до 109м.

Проектируемый объект попадает в зону поражающих факторов воздействия на различные строительные материалы и людей на открытой местности при возникновении аварии, связанной с воспламенением «огненный шар» проливов топлива на автомобильном транспорте.

Расчет интенсивности теплового излучения при пожарах проливов топлива (ГОСТ  Р. 12.3.047-98  Приложение В).

Рассчитываем эффективный диаметр пролива d, м, по формуле:

d=(4·108/ 3,14 = 11,73м,

где F - площадь пролива, м2.

Вычисляют высоту пламени Н, м, по формуле:

,

H = 42·.11,73 · (0,06/1,2 ·(9,8 · 11,73)0,61 = 18,63 м,

где m - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг(м-2(с-1,

рВ - плотность окружающего воздуха, кг(м-3,

g = 9,81 м(с-2 - ускорение свободного падения.

Расчет интенсивности теплового излучения пламени рассчитывается по формуле:

q = Еf·Fq·(, где

Еf - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2 (определяют на основе имеющихся экспериментальных данных. Для бензина при эффективном диаметре пламени 10м он равен 60 кВт/м2);

( - коэффициент пропускания атмосферы;

Fq - угловой коэффициент облученности.

Определяют угловой коэффициент облученности Fq по формулам:

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, определяемые с помощью выражений:

;

А = (h2+S2+1)/(2(S);     S = 2r/d;   B = (1+S2)/(2( S);      h = 2H/d = 3,18 м

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м.

Определяют коэффициент пропускания атмосферы по формуле:

(=ехр [-7,0(10-4((r-0,5d)]

Расчет интенсивности теплового излучения пламени на различном удалении от него приведен ниже:

r от факела, м         10              21

q, кВт/м2              15,13          6,92

При воздействии на различные строительные материалы на расстоянии 21,0м от эпицентра происходит их возгорание.

Проектируемый объект попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с воспламенением проливов топлива (пожар) на автомобильном транспорте.

Расчет образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны при пожарах проливов  ЛВЖ и ГЖ. (ГОСТ Р12.3.047-98 Приложение Ж).

А. Площадь растекания нефтепродуктов для вариантов полного выливания автоцистерны.

Fзр = fз∙(р∙Vр=5·0,9·24 = 108 м2,

Коэффициент разлива

Б.  Масса пролитого бензина:

mп = W·Fзр·3600 = 20,488 ·10-4·108 ·3600 = 796,6 кг,

В.  Интенсивность испарения паров бензина при неподвижной среде:

W=10–6·(·((М)·Рн =10–6·6,65· ((97,2)· 31,25=20,488·10-4 кг/с·м2

Г. Величину избыточного давления (Рф, кПа, развиваемого при сгорании газопаровоздушных смесей, определяют по формуле:

(Рф=Р0 ·(0,8mпр0,33/r+3mпр0,66/r2+5mпр/r 3),

mпр = (Qсг/Q0)·mп(Z = (4,42·107 / 4,52·106) · 10 · 796,6 = 740,19 кг

Д. Результаты расчетов избыточного давления.

r, м                10           24        33        49         87     173     269

(Рф, кПа   682,54     98,02   53,85    27,65   11,9     5,0     3,0

В рассматриваемом варианте имеем следующие размеры зон:

-полных разрушений до 24м;

-сильных повреждений от 24 до 33 м от эпицентра;

- средних повреждений от 33 до 49 м от эпицентра;

- умеренных разрушений от 49 до 87 м от эпицентра;

-поражение людей, находящихся на открытой местности  на расстоянии до 173 м.

- остекление зданий может быть разрушено на расстоянии до 269 м от эпицентра.

Проектируемый объект попадает в зону поражающих факторов аварий на автомобильном транспорте, связанных с воспламенением топливовоздушной смеси с образованием избыточного давления.

Выводы: При  автомобильной  аварии связанной с воспламенением проливов топлива, будет оказываться негативное воздействие от  избыточного давления и теплового излучения «огненный шар»  на строительные материалы, остекление строений и людей проектируемого объекта.

Ж. Определение импульса  волны давления.

Определяем импульс  волны давления  на расстоянии R = 10 м

Импульс  волны давления  определяется по формуле:  i=123·mпр0,66/R ,

где mпр – приведенная масса газов, вычисляется по формуле:

mпр = (qсг/q0)·mг·Z = (4,42·10 7/ 4,52·10 6) ·769,6·0,1 = 740,19 кг

где qсг - удельная теплота сгорания = 4,42 ·107 Дж/кг;

q0 – константа, равная 4,52 ·106 Дж/кг;

mг – масса горючего, поступившего в результате аварии в окружающее пространство = 796,6 кг

Z – коэффициент участия горючих газов во взрыве, принимаемый равным 0,1.

i = 123 ·740,190,66/ 10 = 963,1 Па·с.

Оценка индивидуального риска, при аварии, связанной с проливом ЛВЖ на автотранспорте.

Оценка индивидуального риска сделана в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98 (Приложение Е) на расстоянии r = 10м.

Рассмотрены варианты:

А1 - мгновенное воспламенение истекающего продукта с последующим факельным горением;

А3 - мгновенный выброс продукта с образованием «огненного шара»;

А9 - сгорание облака с развитием избыточного давления в открытом пространстве.

Вероятность реализации различных сценариев аварии рассчитана по формуле

где  - статистическая вероятность развития аварии по iй ветви логической схемы. Для СУГ,  определяют по таблице Э.1.

Статистические вероятности различных сценариев развития аварии с выбросом СУГ.

Таблица Э-1

| Сценарий аварии | Вероятность | Сценарий аварии | Вероятность |
| --- | --- | --- | --- |
| Факел | 0,0574 | Сгорание с развитием |  |
| Огненный шар | 0,7039 | избыточного давления | 0,0119 |
| Горение пролива | 0,0287 | Без горения | 0,0292 |
| Сгорание облака | 0,1689 | Итого | 1 |

Оценка индивидуального риска сделана, в соответствии с   ГОСТ Р. 12.3.047-98. Приложение Е,  на расстоянии r = 10м от автомагистрали  (расстояние от эпицентра аварии до жилых домов).

1. Расчёт.

Выполним оценку вероятности развития аварии по таблице Э.1 и   формуле (Э.21).

Вероятность сгорания паровоздушной смеси в открытом пространстве с образованием волны избыточного давления (А9)

Вероятность образования «огненного шара» (А3):

Вероятность воспламенения пролива (А5):

Вероятности развития аварии в остальных случаях принимают равными 0.

Согласно расчетам, избыточное давление (p и импульс i волны давления, интенсивность теплового излучения от «огненного шара» qо.ш и время его существования ts на расстоянии 15м составляют:

(p = 682,54 кПа = 682540Па;        q о.ш = 105,36 кВт/м2          i = 963,1 Па·с;

qп =  15,13 кВт / м2.                          t о.ш = 6,96 с;

2. При поражении человека избыточным давлением, для приведенных значений поражающих факторов определяем значения «пробит» – функции Рr, развиваемой при сгорании газопаровоздушных смесей, на расстоянии r = 10 м от эпицентра.

где	(Э.22)

(Э.23)  где

V= (17500/682540)8,4 +(290/963,1)9,3= 1,42.10-5

Pr = 5 – 0,26 ln(1,42.10-5  ) = 7,9  где

(p - избыточное давление, Па;

i - импульс волны давления, Па·с.

3.Условная вероятность поражения человека тепловым излучением определяется следующим образом:

а) рассчитываются Рr по формуле   	(Э.24)   где,

t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

t определяют:

1)для пожаров проливов ЛВЖ, ГЖ и твердых материалов    (Э.25)

t = 5+10/5=7

Рrп = (-14,9)+2,56· ln (7 ·  15,13 1,33) = (-0,67)

2) для воздействия «огненного шара» – в соответствии с расчетом.

Рr ош  =(-14,9) + 2,56 · ln (6,96·  105,36 1,33) = 5,92

4. Условную вероятность поражения человека поражающими факторами  определяем с помощью таблицы Э.2  .

Значения условной вероятности поражения человека в зависимости от Рr

Таблица Э-2.

| Условная вероятность поражения, % | Pr |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
| 10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,90 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
| 20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
| 30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
| 40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
| 50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
| 60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
| 70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
| 80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
| 90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
| - | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41. | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

Подставляя положительные значения «пробит» – функций:

Рr ид = 7,9;       Рr ош  =  5,9  имеем для указанных значений условную вероятность поражения человека поражающими факторами:

Q п ид   =  0,99          Q п ош   =  0,82

Индивидуальный риск R, год-1, определяют по формуле   где

- условная вероятность поражения человека при реализации i-й ветви логической схемы;

Q(Ai) - вероятность реализации в течение года iй ветви логической схемы, год-1;

п - число ветвей логической схемы.

R = 1,19 · 10-5 · 0,99+ 7,039 ·10-4 ·  0,82 = 5,9·10-4

На основании «Матрицы для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота реализации - социальный ущерб», приведенной в МДС 11-16.2002, полученное значение соответствует зоне жесткого контроля.

Вся хозяйственная деятельность на проектируемой территории должна осуществляться в соответствии с нормативными и техническими документами.

Критерии для зонирования территории по степени опасности ЧС

МДС «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций» от 12.09.01 г. № 11-16-2002)

| Частота реализации опасности, случаев/год | Социальный ущерб |
| --- | --- |
|  | Погибло более 1 человека, имеются пострадавшие | Погиб 1 человек, имеются пострадавшие | Погибших нет, имеются серьезно пострадавшие | Серьезно пострадавших нет, имеются потери трудоспособности | Лиц с потерей трудоспособности нет |
| > 1 | Зона неприемлемого риска, Зона необходимы неотложные меры жесткого контроля, по снижению риска необходима оценка Зона целесообразности мер по снижению риска приемлемого риска нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска |
| 1÷10-1 |  |
| 10-1÷10-2 |  |
| 10-2÷10-3 |  |
| 10-3÷10-4 |  |
| 10-4÷10-5 |  |
| 10-5÷10-6 |  |

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию «частота  реализации - социальный ущерб»

| Частота реализации опасности, случаев/год | Финансовый ущерб, руб |
| --- | --- |
|  | >200000 | 20000- 200000 | 2000-20000 | 200-2000 | <200 |
| > 1 | Зона неприемлемого риска, Зона необходимы неотложные меры жесткого контроля, по снижению риска необходима оценка Зона целесообразности мер по снижению риска приемлемого риска нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска |
| 1÷10-1 |  |
| 10-1÷10-2 |  |
| 10-2÷10-3 |  |
| 10-3÷10-4 |  |
| 10-4÷10-5 |  |
| 10-5÷10-6 |  |

Матрица для определения опасности территорий (зон) по критерию  «частота реализации - финансовый ущерб»,  где

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации

* МРОТ - минимальный разм

# 5. Существующие инженерно-технические мероприятия ГОЧС.

## 5.1. Категорирование населенного пункта и объектов экономики по ГО.

Проектируемый объект, р.п. Южно-Енисейск, расположен в Мотыгинском районе Красноярского края.

Основной целью отнесения объекта к категории по ГО является сохранение объекта и защита его населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, путем заблаговременной разработки и реализации мероприятий по ГО.

При определении категории объекта учитываются показатели, определяющие роль объекта в экономике региона и Государства в целом, а также особые условия, характеризующие степень потенциальной опасности проектируемого сооружения в период его эксплуатации, как в мирное, так и в военное время с учетом его месторасположения.

Основными показателями при определении категории объекта по гражданской обороне являются объемы работ по обеспечению выполнения мобилизационного задания Федерального и регионального уровней.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1115 от 19.09.1998 г. «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», «Показателям для отнесения организаций к категориям по ГО» и данным Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю,  проектируемый р.п. Южно-Енисейск  не является потенциально опасным объектом. Территория р.п. Южно-Енисейск не отнесена к группе по ГО.

Категорированные организации на территории посёлка отсутствуют.

## 5.2. Определение границ зон возможной опасности в соответствии со СНиП 2.01.51-90.

Проектируемый р.п. Южно-Енисейск  входит в состав Мотыгинского района Красноярского  края и расположен на его территории.

Категория населенного пункта по ГО - объект не категорированный.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», объект проектирования находится:

- в зоне светомаскировки;

На территории возможными источниками чрезвычайных ситуаций являются:

- пожары и аварии на сетях энерго-, водо-, теплоснабжения;

- бытовые пожары;

- лесные пожары;

- аварии на транспортных коммуникациях;

-  террористические акты.

Транспортные коммуникации, при авариях на которых поражающие факторы могут оказать воздействие на объект проектирования:

- межпоселенческие дороги (транспортировка нефтепродуктов, СУГ –30 м3).

## 5.3. Зоны действия природных процессов, отнесенных в соответствии со СНиП 22-01-95 к опасным, весьма опасным и чрезвычайно опасным.

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», территория р.п. Южно-Енисейск относится по степени опасности природных процессов:

- к опасным - землетрясение силой в 6 баллов;

- к умеренно опасным – штормовой ветер (скорость 20-30 м/сек), сильные осадки (продолжительный дождь, ливень, сильный снегопад, сильная метель, гололед, град – 20-31 мм),  туманы, заморозки, грозы.

На территории р.п. Южно-Енисейск могут возникнуть природные пожары, так как поселок включает в себя федеральные земли государственного лесного фонда, со средним классом пожарной опасности лесов в целом по лесничеству  до 2,7, что свидетельствует о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и летне-осенних пожарных максимумов.

## 5.4. Зонирование территории по степени опасности ЧС.

При оценке индивидуальных и комплексных рисков возникновения ЧС рассматриваются техногенные (аварии на пожаро, взрывоопасных объектах) и природные ЧС (опасные процессы и явления: геологические, гидрологические, метеорологические и природные пожары).

В качестве основного показателя индивидуального  риска принята вероятность гибели 1 человека от воздействия поражающих факторов в случае ЧС.

Комплексный риск определяется как среднее число погибших в течение года от ЧС на рассматриваемой территории.

Посёлок Южно-Енисейск расположен на территории Мотыгинского района.

В оценке индивидуальных и комплексных рисков возникновения ЧС в Мотыгинском районе использованы информационно-методические материалы «Расчёта значений индивидуальных и комплексных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для населения городов и районов края, районирование территорий края по степени риска». Работа выполнена «Агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края», Красноярск 2007г.

В вышеуказанной работе оценка риска производилась на основе данных официальной отчетности о ЧС в крае за 2001-2006 годы.

По данным о погибших и пострадавших в результате ЧС за рассматриваемый период 2001-2006г, риск гибели людей в Мотыгинском районе приходится на ЧС:

- бытовые пожары:

2005г - при 3 ЧС, 6 погибших, 1 пострадавший;

- аварии на энергетических сетях

2003г - при 2 ЧС, погибших нет, пострадавших нет;

- аварии на коммунальных системах

2006г – при 1 ЧС, погибших нет, пострадавших нет,

- лесные пожары

2006г – при 1 ЧС, погибших нет, пострадавших нет. - аварии на коммунальных системах

Суммарная интенсивность (в год) техногенных ЧС в Мотыгинском районе составляет 0,5.

Оценка индивидуальных рисков.

К техногенным рискам относятся аварии с гибелью 2 и более человек.

Как уже отмечалось выше, наибольший риск гибели людей в Мотыгинском районе  приходится на бытовые  пожары.

Индивидуальный риск гибели при бытовых пожарах составляет для края 9,36х10-5 – 5,69х10-4 на ЧС в год, для  Мотыгинского района – 1,92х10-04 на ЧС в год.

Для большинства районов края он находится в диапазоне 1,07х10-04 - 5,34 х10-04 на ЧС в год.

Индивидуальный риск (техногенные ЧС) по краю составляет ~ 1,60х10-04.

Риск гибели при природных ЧС не определен. По краю индивидуальный риск (природные ЧС) составляет 7,03х 10-7.

В ряде стран ЕС установлена допустимая норма индивидуального риска на уровне 1х10-6 год -1.

Следовательно, проектируемый объект находится в зоне жесткого контроля. Вся хозяйственная деятельность на территории должна осуществляться в соответствии с нормативными и техническими документами.

Оценка комплексных рисков.

Комплексный риск определяется как отношение числа погибших на количество проживающего населения в рассматриваемом районе.

При расчётах комплексного риска делалось допущение о независимости событий поражения людей при ЧС природного и техногенного характера. При определении показателей риска использовался вероятностный подход.

Комплексный риск от природных и техногенных  ЧС для края составляет 1,61х10-04, для Мотыгинского района – 5,24х10-05.

В вышеуказанной работе была выполнена оценка риска на единой базе численности 10 тыс. человек. Для края нормированный комплексный риск ЧС (нормированный по количеству населения) составляет 1,72х10-09 год -1, для Мотыгинского района – 1,00х10-04 год -1.

## 5.5. Система оповещения ГОЧС.

В программных мероприятиях районной ведомственной целевой программы «Совершенствование защиты населения и территории Мотыгинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2007-2012 годы и на период до 2017 года» рассматривается развитие связи и оповещения района, в частности  заложена организация прямых каналов связи между диспетчером ЕДДС – 01 и дежурно-диспетчерскими службами организаций:

- поставка двух компьютеров, принтера, модема, сетевого коммутатора в рамках краевой целевой программы, для создания эффективной системы оперативного информационного взаимодействия службы ЕДДС-01 и ОСОДУ края;

- аренда постоянно действующего канала (через интернет, VPN – соединение, коммутируемое модемное подключение) для взаимодействия с краевой подсистемой РСЧС.

Данные мероприятия позволят сократить время на прием и передачу информации.

Проектом предусматривается  расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

Число телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, а именно –3 шт. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 10 шт.

Проектом предусматривается радиовещание в диапазоне УКВ.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения

1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 1 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт.

Оповещение населения о сигналах гражданской обороны или информацию о производственной аварии, катастрофе, стихийном бедствии осуществляется по радиотрансляционной сети, телевидению, предварительно включив электросирены.

Кроме того, для оповещения населения используются наружные электросирены и громкоговорители, устанавливаемые с учетом радиуса слышимости от 400 до 700 м и местных условий.

Включение электросирен, входящих в автоматизированную краевую систему оповещения, осуществляется централизованно Главным управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края. В случае необходимости оповещения населения в посёлке имеется возможность включения электросирен с ПУ.

Основным направлением в развитии КВ радиосвязи будет являться реконструкция и техническое перевооружение существующей сети. Это предполагает:

- использование однополосных передающих и приемных устройств;

- использование аппаратуры уплотнения телеграфных каналов;

- уплотнение телефонных каналов телеграфными;

- автоматизацию управления средствами КВ связи;

- полную замену на зоновых линиях радиосвязи ручной телеграфной работы на буквопечатание;

- использование в зоновой радиосети перспективных радиостанций с переходным устройством, которое обеспечивает выход абонентов телефонной КВ радиосвязи к абонентам проводной телефонной сети.

В посёлке действуют телефонные компании ЗОА «ЕТК» по установке оборудования.

В настоящее время телевизионные приёмники имеются в 100% квартир. Телевидение принимает каналы ОРТ, РТР.

В предстоящий период будет обеспечено развитие общегосударственной сети связи с подвижными объектами, предназначенной для совершенствования управления различными отраслями  хозяйства  поселка и предоставления дополнительных услуг связи предприятиям, учреждениям и населению.

В настоящее время электросирены в поселке отсутсятвуют. Для устойчивой работы системы оповещения при реконструкции  сети проводного вещания на крыше зданий должны быть вмонтированы 4 установки электросирен С-40 с R  действия  500 м  для оповещения населения по сигналам из управления гражданской обороны.  В  настоящее  время  в  посёлке  установленных   электросирен  не имеется.

Проектом предусматривается установка 1  радиодинамика в застройке посёлка  с радиусом охвата 2 тыс. человек на  1 динамик.

На всех пожароопасных объектах предусматривается создание локальных систем оповещения. Для оповещения рабочих, служащих, дежурного и линейного персонала локальные системы предусматриваются в радиусе не менее 2,5 км.

На перспективу предусматривается подключение системы оповещения о ЧС природного и техногенного характера к диспетчеру ЕДДС Мотыгинского района.

## 5.6. Организация пожарной охраны.

Пожарная безопасность населения р.п. Южно-Енисейск обеспечивается пожарным депо на 2 автоцистерны. По нормам соблюдается радиус обслуживания 3 км. При проектировании учитывались технические регламенты о требованиях пожарной безопасности указанные в Федеральном Законе РФ от 04.07.2008 г.

Расход воды на пожаротушение определен согласно СНиП 2.04.02-84. Время пополнения пожарных запасов-48 часов, продолжительность пожара-3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и кранов. На период тушения пожара допускается снижение подачи воды на 30% для хозяйственно-бытовых нужд.

Проектирование и строительство ведется с учетом противопожарных разрывов.

Строительство рекомендуется вести, в основном, капитальными зданиями.

Посёлок Южно-Енисейск расположен на р. Удерей. Проектом предлагается организовать забор воды для пожаротушения из ближайших водоёмов. К местам забора воды устраиваются подъезды для забора воды не менее чем 3 автомобилями одновременно.

На каждый из объектов хранения нефтепродуктов разработаны инженерно -технические мероприятия, а также предусмотрены силы, средства и оснащение на случай аварии.  Перечень объектов хранения нефтепродуктов, сил, средств и оснащения по ликвидации аварий составлен  УГОЧС.

Проектом предусматривается строительство нового здания пожарного депо.

## 5.6.1. Требования к охране лесов от пожаров.

Посёлок Южно-Енисейск расположен на территории Мотыгинского района и  включает в себя федеральные земли государственного лесного фонда КГБУ «Мотыгинское лесничество».

Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края разработан «Лесной план Красноярского края» на срок от «01» января 2009 года по «31» декабря 2018 года, в котором рассмотрена пожарная безопасность лесов края и намечены мероприятия по ее повышению.

В данной работе учтены данные статистической отчетности (за последние 5 лет) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.

В Красноярском крае реализуется комплекс мероприятий, направленный на охрану и защиту лесов. Это мероприятия по противопожарному обустройству, меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров и иные меры пожарной безопасности, а также меры по защите лесов от негативных воздействий, материально-техническое оснащение КГУ «Красноярская база авиационной охраны лесов», разработка и внедрение системы управления пожарами в Красноярском крае для повышения эффективности охраны лесов.

В крае ежегодно проводятся профилактические контролируемые выжигания сухих горючих материалов. Выжигания производится в период, непосредственно после схода снежного покрова и является одной из эффективных и малозатратных профилактических мер, предотвращающих распространение лесных пожаров.

В целях создания условий для финансового обеспечения мероприятий по противопожарному обустройству в Красноярском крае в 2007 году Законом края от 07.12.2007 № 3-914 утверждена краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2008-2010 годы».

На территории Красноярского края осуществлено разделение лесного фонда на зоны наземной, авиационной охраны лесов и космического мониторинга. Ежегодно происходит корректировка в распределении лесного фонда на зоны наземной, авиационной охраны лесов и космического мониторинга (в среднем на 10%), с учетом фактически сложившейся ситуации с транспортной доступностью лесов и иных факторов.

«Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, установлены единые требования к обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводству лесов, осуществлении иной деятельности.

Нормативы проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров

Таблица № 5.6.1.1

| № п/п | Показатели | Нормативы (оптимальные значения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие нормативы: |
| 1.1 | Лесопожарное зонирование земель лесного фонда: |
|  | зона наземного мониторинга зона авиационного мониторинга зона космического мониторинга, в том числе: 1 – го уровня; 2 – го уровня | Обнаружение и тушение пожаров проводится наземными силами и средствами Обнаружение пожаров с помощью авиации Обнаружение с помощью космических спутников |
| 1.2 | Оценка участков лесного фонда по степени пожарной опасности |
|  | высокая средняя низкая | По типам условий местопроизрастания - 1 - 2 классы, по условиям погоды - 4 - 5 классы 3 класс (в обоих случаях) По типам условий местопроизрастания - 4 - 5 классы, по условиям погоды - 1 - 2 классы |
| 1.3 | Период фактической горимости лесов (длительность пожароопасного сезона) | Дни с 2 - 5 классами пожарной опасности по условиям погоды |
| 1.4 | Определение фактической продолжительности пожароопасного сезона по конкретному лесничеству | Сход и образование снежного покрова. Максимальная и средняя продолжительность периода фактической горимости лесов за 10 и более лет. Степень пожарной опасности погоды по местным шкалам - крайние и средние даты наступления и окончания 2 класса пожарной опасности погоды |
| 1.5 | Относительная горимость лесов | Частное от деления среднегодовой площади пожаров на площадь лесного фонда |
| 1.6 | Размеры лесных пожаров: крупные учитываемые | Площадь более 25 га в наземной зоне Площадь не менее 200 га в авиационной зоне Загорание на территории лесного фонда любой площади |
| 1.7 | Интенсивность пожара низкая средняя высокая | Высота пламени 0,5 м и менее Высота пламени - 0,6 – 1,0 м Более 1,0 м |
| 2 | Нормативы противопожарной планировки лесов в зонах наземной охраны: |
| 2.1 | Планировка крупных пожароопасных массивов хвойных пород | Разделение на крупные замкнутые блоки площадью от 2 до 12 тыс. га (в зависимости от степени их пожарной опасности и интенсивности лесного хозяйства) противопожарными естественными или искусственными барьерами и разрывами, служащими преградой для распространения верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при локализации действующих пожаров. На них устраивают дороги, имеющие выход в общую дорожную сеть |
| 2.2 | Выбор естественных противопожарных барьеров на территории лесных массивов | Большие озера и реки с широкими затопляемыми долинами, участки леса с преобладанием лиственных пород (не менее 7 единиц по составу), не покрытые лесной растительностью и горючим материалом участки |
| .3 | Выбор искусственных противопожарных барьеров и разрывов | Трассы железных и автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов и т.п., по обеим сторонам которых по возможности создают полосы лиственного древостоя шириной 50-60 м. Общая ширина барьера-120-150 м. По внешним, обращенным к лесу сторонам лиственных полос создают минерализованные полосы шириной 1,4 м, а в случаях, если лиственные полосы прилегают к участкам, отнесенным к 1 и 2 классам пожарной опасности, - две минерализованные полосы на расстоянии 5 - 10 м одна от другой. Территория хвойных насаждений, где невозможно создание лиственных полос (по лесоводственным причинам), систематически очищается на полосах шириной 120- 150 м с каждой стороны разрыва от горючих материалов (древесного хлама, хвойного подроста, пожароопасного подлеска, нижних сучьев хвойных деревьев до высоты 1,5 - 2,0 м и т.п.). Такие полосы, из хвойного леса, отграничивают от прилегающего леса и разделяют в продольном направлении через каждые 20 - 30 м минерализованными полосами шириной 1,4 м. Общая ширина таких основных заслонов (вместе с шириной разрыва или дороги) - 260-320 м. |
| 2.4 | Устройство дополнительных противопожарных барьеров и разрывов | В случае, если недостаточно барьеров, указанных в п.п. 2.2 и 2.3, для создания замкнутого кольца вокруг блока устраивают искусственные разрывы с дорогами на них и лиственными полосами по обеим сторонам. |
| 2.5 | Планировка более ценных лесных массивов хвойных пород с повышенной опасностью загорания, размещенных в зонах ведения лесного хозяйства средней интенсивности | Крупные блоки и массивы площадью 2 - 12 тыс. га (см.п.2.1), в свою очередь, разделяют на средние, по величине, замкнутые блоки площадью от 400 до 1600 га с помощью барьеров (разрывов, заслонов от огня) в порядке, изложенном в п.п. 2.2-2.4. При этом лиственные полосы по обеим сторонам дорог широкого пользования (железных, автомобильных) создают (силами их владельцев) шириной 30 - 50 м, а вдоль других разрывов, в том числе и квартальных просек, - шириной 10 - 15 м с каждой стороны. В особо ценных массивах (при отсутствии возможности создания лиственных полос) в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой стороны производят очистку от горючих материалов и прокладывают продольные минерализованные полосы через каждые 20 - 30 м, как это указано в п. 2.3. Ширина таких внутренних (дополнительных) заслонов из лиственных пород должна составлять 60 - 100 м, из хвойных пород - 200 м, вдоль просек – 20 - 30 м (без учета ширины разрывов и просек) |
| 2.6 | Планировка крупных участков хвойных культур и молодняков в лесах зеленых зон, лесопарков и других защитных лесов | Их разделяют на блоки площадью 25 га минерализованными полосами или дорогами противопожарного назначения, по обеим сторонам которых создают полосы шириной 10 м из лиственного молодняка и кустарника. Общая ширина заслона с простейшей дорогой по его центру - 30 м. Если лиственные полосы создать невозможно, то в прилегающих к разрыву хвойных древостоях на полосах шириной 100 м с каждой его стороны необходимо убирать горючий материал, а также проложить продольные минерализованные полосы через каждые 20 - 30 м (см.п.2.3). |
| 2.7 | Планировка хвойных лесов вблизи населенных пунктов | Вокруг лесного массива создают пожароустойчивые лиственные опушки шириной не менее 150 м. По обеим границам таких опушек прокладывают минерализованные полосы шириной не менее 2,5 м. Если лиственные опушки создать невозможно, то на полосах хвойного леса, прилегающего к поселку, шириной 250 - 300 м полностью убирают горючий материал и по ним прокладывают через каждые 50 м продольные минерализованные полосы (п.2.3). |
| 2.8 | Прокладка защитных минерализованных полос бульдозерами, тракторами, почвообрабатывающими и другими орудиями шириной в зависимости от вида напочвенного покрова и его мощности: |
|  | из лишайников и зеленых мхов из ягодников и вереска при мощном травяном покрове и на захламленных участках минимальная ширина внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7) | От 1,0 до 1,5 м от 1,5 до 2,5 м от 2,5 до 4,0 м 1,4 м (создается за один проход плуга ПКЛ - 70) | Могут служить только в качестве придержки из расчета, что ширина полосы должна быть вдвое больше возможной высоты пламени низового пожара |
|  | внутри блоков и хвойных массивов (п.п.2.1, 2.5 - 2.7) | Вокруг площадей занятых постройками, лесными культурами, ценными хвойными молодняками естественного происхождения, вдоль лесовозных дорог, проходящих в хвойных насаждениях, в лиственных древостоях в порядке продолжения минерализованных полос, созданных на противопожарных барьерах в хвойных насаждениях, а также в других местах, где это необходимо |
|  | на лесосеках в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на пожароопасный сезон заготовленной лесопродукцией и порубочными остатками | Силами лесозаготовителей лесосеки окаймляются минерализованными полосами. Кроме того, лесосеки площадью свыше 25 га должны быть разделены поперечными минерализованными полосами на участки не более 25 га. Места складирования древесины на них, также окаймляются отдельными замкнутыми минерализованными полосами, а на хвойных вырубках - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 м друг от друга |
|  | вдоль железных, автомобильных и лесовозных дорог (силами организаций, в ведении которых они находятся) | Полосы отвода вдоль них (лесовозные - по 10 м с каждой стороны) содержат весь пожароопасный сезон очищенными от валежа, древесного хлама и других легковоспламеняющихся материалов. Минерализованные полосы прокладывают по внешней стороне полос отвода, в хвойных насаждениях на сухой почве - две минерализованные полосы на расстоянии 5 м одна от другой. В этих же условиях минерализованными полосами окаймляют расположенные вблизи дорог |
|  |  | штабеля шпал и снегозащитных щитов, деревянные мосты, стационарные платформы, жилые дома и будки путевых обходчиков, вокруг мест, где разрешено разведение костров, мест отдыха и курения в лесу, мест хранения ГСМ при проведении работ в лесу, вокруг площадок пожароопасных лесных промыслов (углежжения, смолокурения, дегтекурения и др.), вокруг площадок промежуточных и основных складов живицы, по границам с сельскохозяйственными угодьями |
| 2.9 | Устройство противопожарных разрывов на пожароопасный сезон: |
|  | вокруг складов древесины в лесу | Склады размещают на открытых местах на расстоянии: от стен лиственного леса при площади места складирования до 8 га - 20 м, 8 га и больше – 30 га, от стен хвойного и смешанного леса при площади места складирования до 8 га – 40 м, 8 га и более – 60 м. Места складирования и указанные противопожарные разрывы очищают от горючих материалов |
| 2.10 | Устройство пожарных водоемов: размещение водоисточников, удаленных от возможного места возникновения лесных пожаров: |
|  | Класс пожарной опасности насаждений | Расстояние, км | Площадь насаждений, обеспечиваемая водой из одного водоема, га |
|  | 1 | 2 - 4 | 500 |
|  | 2 | 2 - 8 | 2000 - 5000 |
|  | 3 - 5 | 8 - 12 | 5000 - 10000 |
|  | подготовка естественных водоисточников для целей пожаротушения | Устройство к ним подъездов, оборудование специальных площадок для забора воды пожарными автоцистернами и мотопомпами, а в необходимых случаях углубление водоемов или создание запруд |
|  | строительство искусственных пожарных водоемов | По типовым проектам института «Росгипролес», в лесных массивах с высокой пожарной опасностью при отсутствии в них естественных водоисточников, вблизи улучшенных автомобильных дорог, от которых к водоемам должны быть проложены подъезды |
|  | эффективный запас воды в противопожарном водоеме | Не менее 100 м3 в самый жаркий период лета |
| 2.11 | Устройство лесных дорог: |
|  | общая плотность (густота) сети дорог | Не менее 6 км на 1000 га общей площади, в том числе в кварталах с преобладанием насаждений с низкой пожарной опасностью и небольшой скоростью распространения пожаров, допускается густота сети дорог меньше 6 км на 1000 га, а в кварталах с преобладанием насаждений высокой пожарной опасности она должна быть выше этого показателя |
|  | лесохозяйственные дороги | Устраивают, в основном, в освоенных лесах с интенсивным ведением лесного хозяйства на участках, где дороги необходимы не только для борьбы с лесными пожарами, но и будут широко использоваться для нужд лесного хозяйства. Приравниваются к дорогам общего пользования 5 категории и делятся на 3 типа. Лесохозяйственные дороги 1 типа: однополосные, общая ширина полос - на 8 м, ширина обочин - по 1,5 м Расчетная скорость движения - 60 км/ч со снижением на пересеченной местности до 40 км/ч |
|  | дороги противопожарного назначения | Относятся к дорогам противопожарного назначения 3 типа, ширина земляного полотна которых равна 4,5 м, ширина обочин - по 0,5 м. Устраивают их в дополнение к имеющейся сети лесных дорог, чтобы обеспечить проезд автотранспорта к участкам, опасным в пожарном отношении, и к водоемам. К ним также относят грунтовые естественные проезды, проезжие квартальные просеки и различные трассы |
| 2.12 | Время доставки сил и средств пожаротушения к месту возникновения пожара | Не должно превышать 3 часа с момента обнаружения пожара, а для участков высокой пожарной опасности - не более 0,5 – 1,0 часа |
| 2.13 | Коэффициенты удлинения дорог, троп или расстояния пешего перехода для учета их кривизны и рельефа местности при расчете затрат времени на дорогу к месту пожара |
|  | для лесохозяйственных дорог 1 типа для противопожарных дорог 3 типа | В равнинной местности - 1,1; в холмистой – 1,25 В равнинной местности – 1,15; в холмистой – 1,65 |
| 2.14 | Скорость движения рабочего - пожарника | Обычно составляет 1 - 3 км/час (при переходе от автодороги к месту пожара с инструментом) |
| 2.15 | Нормативы планировки зоны наземного маршрутного патрулирования: |
| 2.15.1 | Места размещения | В районах с низкой лесистостью (15 % и ниже) и относительно равномерным распределением мелких участков леса по территории, при охране полезащитных лесонасаждений, насаждений по оврагам и балкам, в лесах зеленых зон, лесопарков и т.п. Дополнительно к наблюдению со стационарных наблюдательных пунктов и авиапатрулированию - в местах лесозаготовок, строительства различных объектов и трасс, зонах отдыха, по берегам водных объектов, среди лесных насаждений с высокой пожарной опасностью |
| 2.15.2 | Скорость движения лесопожарного патруля на пожароопасных участках |
|  | мотоциклов, машин и других транспортных средств | По автомобильным дорогам общего пользования - не более 30 км/ч, по лесным дорогам – 15 - 20 км/ч. На безлесных пространствах в соответствии с правилами дорожного движения скорость может быть увеличена |
|  | на моторных лодках и катерах | По водным путям - в пределах 15 - 20 км/час |
| 2.16 | Нормативы размещения на местности пунктов для наблюдения за возникновением лесных пожаров: |
| 2.16.1 | Максимальный радиус обзора (при отличных условиях видимости) в зависимости от высоты вышек над окружающей местностью: высота вышек, м радиус обзора, км | 10 15 20 25 30 35 40 12 15 17 19 21 23 24 |
| 2.16.2 | Оптимальное размещение вышек | На возвышенных местах - не далее 10 - 12 км друг от друга, а в равнинной местности – 5 - 7 км. Из расчета точного определения места пожара с 2 - 3 пунктов в наиболее вероятном районе их возникновения методом засечек с помощью угломерного инструмента (буссоли и т.п.) и бинокля. У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 8 км (без подъема наблюдателя на высоту). Видеоконтрольное устройство и пульт управления размещают в любом закрытом помещении на расстоянии до 1 км от мачты, а при длине кабеля от 1 до 3 км необходимо подключать линейный усилитель |
| 2.16.3 | Допустимое размещение вышек (при недостатке средств) | Типовая металлическая вышка высотой 35 м обеспечивает достаточную видимость при плохих погодных условиях на расстояние 10-12 км. |
|  |  | хороших - до 20 км. Поэтому их размещают на двойном расстоянии минимальной видимости (20 - 24 км). У телевизионной установки ПТУ-59 радиус наблюдения до 10 - 15 км |
| 2.16.4 | Срок службы наблюдательных вышек: деревянных - 10 лет металлических - 30 лет | Стоимость вышек практически одинакова |
| 3 | Нормативы планировки работ при авиационном патрулировании лесов от пожаров: |
| 3.1 | Размещение линий маршрутов на местности: при авиационном патрулировании | Параллельно друг другу и длинной стороне обслуживаемого участка. Не более 60 км друг от друга, а от маршрута до границы обслуживаемого участка - не более 30 км. |
| 3.2 | Высота полета: |
|  | при авиационном патрулировании лесов от пожаров | Оптимальная - 600 м. В каждом отдельном случае определяется характером поставленной задачи, местных полетных условий, технической характеристикой аппарата, наличием у него герметичной кабины |
|  | при совмещении авиационного патрулирования с лесопатологическим обследованием за санитарным состоянием лесов тушение лесных пожаров осуществляется: | Для детального осмотра отдельных участков леса полет снижается до 200 м на самолетах и 100 м на вертолетах (с учетом рельефа местности и наличия на ней возвышающихся элементов) при мелких очагах лесных пожаров – АН – 2; при крупных очагах лесных пожаров АН - 26 |
| 3.3 | Оценка точности определения места пожара авиационным патрулированием: |
|  | отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно | Без ошибки; с ошибкой до 0,5 км; с ошибкой от 0,5 км до 1,0 км; с ошибкой более 1 км. |
| 3.4 | Точность определения площади лесного пожара с высоты | Допускается ошибка не более чем на 30 % |
| 3.5 | Требования к участкам и условиям места высадки парашютистов - пожарников: |
|  | высота полета | Не ниже 800 м (в зависимости от типа парашюта) |
|  | скорость ветра у земли | Не более 8 м/с |
|  | размеры открытых площадок приземления | Не менее 75 х 75 м (не покрытые лесной растительностью и не лесные земли: прогалины, пересохшие болота, поля и т.п.), а в случае их отсутствия - кустарники и древостой высотой до 20 м |
|  | запрещение прыжка | На не покрытые лесной растительностью и не лесные земли: вырубки, гари, погибшие насаждения, ветровалы, а также вблизи высоковольтной линии |
| 3.6 | Нормативы планирования рабочих мест и участков, осуществляемой лесничествами на территории лесов, подлежащих авиационной охране: |
| 3.6.1 | Организация пунктов приема авиационных донесений: |
|  | место размещения | У контор лесничеств, участковых лесничеств, в местах жительства в населенных пунктах лесных инспекторов с наличием телефонной и радиосвязи |
|  | их оборудование опознавательным знаком для патрульных самолетов (вертолетов) | На обоих скатах домов, где организовано дежурство, белой масляной краской или известью надписывают арабскими цифрами номер пункта. Цифры также можно выкладывать свежеструганным тесом. Размер цифр: по высоте-2,5 - 3,0 м, по ширине - 0,5 м |
| 3.6.2 | Устройство дополнительных искусственных ориентиров в целях создания лучших условий ориентировки патрульных самолетов и вертолетов: |
|  | типы ориентиров и место их размещения | Имеющиеся на лесной территории постройки (кордоны, охотничьи избушки, бараки и т.п.). В случае их отсутствия на открытых участках (не менее 100 х 100 м) сооружают на земле из окоренных жердей (неокоренных березовых плах) шалаши, двускатные крыши или прочно устанавливают вехи высотой до 7 м с белым флагом |
|  | оборудование их опознавательным знаком | На обоих скатах крыши построек или шалашей наносится во всю их длину номер квартала (урочища или условной клетки патрульной карты). Высота знака - не менее 3 м, ширина - не менее 0,75 м |
| 3.6.3 | Подбор и устройство посадочных площадок в районах работы вертолетов: |
|  | назначение | Дозаправочные пункты, забор и высадка сил и средств пожаротушения, прием донесений и т.п. |
|  | место размещения | В лесных массивах, где чаще всего возникают пожары или имеется высокая пожарная опасность |
|  | минимальные размеры | Типы вертолетов | Равнинная местность, м |
|  | площадок для взлета и посадки вертолётов (рабочая площадь учета подходов) | МИ - 26 МИ - 8 МИ - 2 | 50 х 50 30 х 30 16 х 16 |
|  | размещение препятствий в направлении взлета и посадки (участок воздушных подходов) | Все препятствия должны находиться на удалении двойной своей высоты от границы площадки |
|  | размещение препятствий высотой более 0,5 м (для МИ-2) и более 1 м для МИ-26, МИ - 8) | На расстоянии не ближе 10 м от границы площадки |

Мотыгинское лесничество.

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 1821520 гектар и в административно-хозяйственном отношении подразделяется на семь участковых лесничества: Кировское; Южно-Енисейское; Раздолинское; Мотыгинское; Орджоникидзевское; Кулаковское; Первомайское.

Земли лесного фонда лесничества разделены на 2400 кварталов, при этом средняя величина квартала составила 759 га.

Объём мероприятий по противопожарному устройству территории

Таблица №5.6.1.2

| 4 | Объем мероприятий по противопожарному устройству территории лесничества на срок действия лесохозяйственного регламента |
| --- | --- |
| 4.1 | Предупредительные мероприятия |
| 4.1.1 | Организация противопожарной пропаганды – изготовление аншлагов (баннеров, агитплакатов, информационных стендов и т.п.) | шт. | 50 |
| 4.1.2 | Организация противопожарной пропаганды – изготовление полиграфической документации | тыс. шт. | 7,4 |
| 4.1.3 | Устройство мест отдыха со стоянками автотранспорта | шт. | 15 |
| 4.2 | Мероприятия по ограничению распространения пожаров: |  |  |
| 4.2.1 | Устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, барьеров | км | 2628 |
| 4.2.2 | Уход за минерализованными полосами, противопожарными разрывами, барьерами | км | 3597 |
| 4.2.3 | Проведение профилактических выжиганий сухих горючих материалов | га | 5231 |
| 4.3 | Дорожное строительство: |  |  |
| 4.3.1 | Строительство дорог противопожарного назначения | км | 83 |
| 4.3.2 | Ремонт дорог противопожарного назначения | км | 123 |
| 4.3.3 | Строительство мостов | шт. | по мере потребности |
| 4.3.4 | Ремонт мостов | шт. |  |
| 4.4 | Организация связи: |
| 4.4.1 | Приобретение и установка радиостанций | шт. | по мере потребности |
| 4.4.2 | Приобретение сотовых телефонов | шт. |  |
| 4.5 | Мониторинг пожарной опасности | тыс. га | 18215 |
| 4.5.1 | Тушение лесных пожаров | тыс. га | 18215 |
| 4.6 | Содержание посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов | шт. | 2 |
| 4.7 | Наем временных пожарных сторожей, наблюдателей с вышек | чел. | по мере потребности |
| 4.8 | Мероприятия по борьбе с пожарами |  |  |
| 4.8.1 | Организация пунктов пожарного инвентаря | шт. | по мере потребности |
| 4.8.2 | Устройство пунктов приема донесений | шт. |  |
| 4.8.3. | Создание ДПД | кол-во |  |

В целом по лесничеству средний класс пожарной опасности равен 2,7, что свидетельствует о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в периоды весенне-летних и осенних пожарных максимумов.

Длительность пожароопасного сезона по классам пожарной опасности на территории лесничества составляет 114 дней.

Территорию лесничества обслуживает Мотыгинское авиаотделение.

Ежегодный объем мониторинга пожароопасной обстановки составил: наземного (229,6 тыс. га – 12,6 %) и авиационного (1591,9 тыс. га – 87,4 %).

## 5.7. Инженерно-технические мероприятия при авариях на объектах хранения нефтепродуктов, предприятиях, транспортных и инженерных системах.

На территории посёлка  отсутствуют  предприятия,  использующие в технологическом процессе  АХОВ.

На каждый из объектов хранения нефтепродуктов разработаны инженерно-технические мероприятия, а также предусмотрены силы, средства и оснащение на случай аварии.

Перечень взрывопожароопасных  объектов хранения нефтепродуктов приведен в приложении. Планируются заблаговременные мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. С этой целью разработаны перечни мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций отдельных видов, которые регламентируют текущую деятельность  Главного управления  ГО ЧС.

Ниже приводятся виды возможных аварий и перечень мероприятий к ним, осуществляемых для предупреждения и снижения последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий на объектах предприятия.

1.Возможный порыв трубопроводов горячей, холодной воды.

А / Сообщается диспетчеру предприятия.

Б/   На место прорыва выезжает дежурная бригада.

В / При необходимости вызываются дополнительные средства (люди, техника).

2.Утечка  ГСМ, угрожающая взрывом или пожаром на АЗС

А / Объявить по громкоговорящей связи о прекращении работы  АЗС  и удалении с территории станции всех ожидающих заправки транспортных средств.

Б / Вызвать пожарную охрану,  ОВГСП.

В/ Сообщить диспетчеру, руководителю АЗС.

Г/ Отключить напряжение питающей сети.

Д/ Вывести людей, оказать помощь пострадавшим.

Е/ Приступить к локализации и ликвидации аварии с применением имеющихся средств.

Ж/ Не допустить попадания разлившихся нефтепродуктов в сточные воды, в реку, в жилой сектор.

3.Возможное возгорание боксов, гаражей, ГСМ, подвижного состава.

А/ Сообщить диспетчеру, пожарной охране.

Б/ Приступить к ликвидации очага возгорания с применением имеющихся защитных средств.

В/ Удалить на безопасное расстояние автотракторную технику.

Г/ Принятие мер для локализации и ликвидации  пожара до приезда пожарной команды.

Д/ Вывести людей на безопасное расстояние.

4.Возможные аварии при перевозке ГСМ автотранспортом.

А/ Сообщить диспетчеру предприятия.

Б/ Сообщить в пожарную часть, ОВГСП.

В/ Выезд аварийной бригады на место аварии.

Г/ Ликвидация разлившихся нефтепродуктов и т. д.

5.Возможные аварии на котельных.

1.Возможный вывод из строя котлов при неправильной эксплуатации.

А/ Аварийная остановка котла.

Б/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

В/ Ликвидация последствий аварии.

2.Аварийное отключение электроэнергии.

А/ Сообщить диспетчеру, начальнику котельной.

Б/ Обнаружение отключения, принятие мер по устранению причины.

В/ В случае масштабного отключения перейти на аварийный источник электроснабжения.
          6.Возможная утечка нефтепродуктов и попадания в реки.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Установить на территории склада пожарные гидранты.

В/ Проводить плановые обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру, ОВГСП.

Д/ Отключить напряжение питающей сети расходного склада.

Е/ Прекратить отгрузку нефтепродуктов, вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние .

7.Возможное загорание  топлива, пожар в здании котельной.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия, ОВГСП.

Б/ Приступить к локализации и ликвидации возгорания (пеногенераторы и т. д.)

В/ Вывести технику, людей с территории и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г/ Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся в опасной зоне  о случившейся аварии.

8.Возможные аварии на складах нефтепродуктов.

Возможная утечка нефтепродуктов и попадание в русло реки, жилой сектор.

А/ Выполнить нефтеловушки вокруг емкостей и по периметру территории склада, высотой, предусмотренной проектом.

Б/ Выполнить необходимое по проекту количество пожарных резервуаров на территории базы.

В/ Проводить плановые проверки, обследования емкостей и трубопроводов, их профилактические ремонты.

Г/ Выполнить склад огнетушащих средств.

Д/ В случае утечки сообщить в пожарную часть, диспетчеру.

Е/  Отключить рубильник, питающей сети  склада. Вывести людей, технику с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

9.Возможное воспламенение нефтепродуктов и взрыв емкостей.

А/ Сообщить в пожарную часть, диспетчеру предприятия.

Б/ Приступить к локализации и ликвидации возгорания.

В/ Вывезти технику, людей с территории склада и прилегающих районов на безопасное расстояние.

Г/Оповестить администрацию предприятия и местных жителей, находящихся вблизи склада, о случившейся аварии по громкоговорящей связи или сиреной.

10.Нахождение посторонних лиц на территории склада.

А/ Обеспечить по периметру полное ограждение склада с предусмотренными въездами и выездами для автотранспорта.

Б/ Оборудовать территорию освещением в ночное время.

В/ Обеспечить объект круглосуточной охраной.

Посёлок Южно-Енисейск по ГО относится к не категорированным населенным пунктам. Вероятность нанесения ядерного удара по посёлку не рассматривается.

# 6. Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории.

## 6.1. Защитные сооружения гражданской обороны.

Проектируемый р.п. Южно-Енисейск не имеет категории по гражданской обороне. Оборудованных  ПРУ  в посёлке для защиты населения не имеется.

Ряд объектов гражданской обороны в установленном порядке используется для нужд населения, в интересах экономики, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности и использования по назначению.

Укрытие населения намечается на месте в противорадиационных укрытиях (ПРУ), обеспечивающих защиту укрываемых от воздействия ионизирующего излучения при радиоактивном заражении местности, от светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны. Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений, с учетом обеспечения непрерывного пребывания в них укрываемых в течение 1-2 суток.

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других объектах поселкового хозяйства в ПРУ, сооружаемых за счет этих предприятий. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных центрах.

Учреждения отдыха должны иметь противорадиационные укрытия, обеспечивающие защиту укрываемых, которые расселяются в этих учреждениях.

Имеющиеся в здании системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, освещения, радиотрансляции и связи используются для жизнеобеспечения людей, находящихся в укрытии.

Распределение  ПРУ по жилым образованиям, учреждениям обслуживания и производственным предприятиям на перспективу.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование предприятий, организаций | На перспективу, мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | 450 |
| 2 | Дошкольные учреждения | 50 |
| 3 | Учреждения образования | 150 |
| 5 | Учреждения культуры | 100 |
| 6 | Предприятия торговли и общепита | 50 |
| 9 | Учреждения здравоохранения | 50 |
| 10 | Учреждения культуры и спорта | 100 |
| 11 | Учреждения бытового и коммунального обслуживания | 50 |
|  | Всего по посёлку | 1000 |

Вероятность нанесения ядерного удара по посёлку не рассматривается. Противорадиационные укрытия оборудуются  на всё  население посёлка.

К объектам  гражданской обороны относятся специализированные складские помещения для хранения имущества  гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для  обеспечения проведения мероприятий по  гражданской обороне.

Специализированные складские помещения создаются для хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и другого имущества гражданской обороны.

Имущество складов ГОЧС находится в ведении районного звена ТП РСЧС, одно из направлений деятельности которого – обеспечение населения средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими, а также хранение, накопление и освежение на текущий момент, планирование и корректировка мероприятий по своевременному обеспечению населения СИЗ.

Для охвата всей территории посёлка необходимо устройство пункта СИЗ.

Санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки людей и транспортных средств.

## 6.2. Снижение негативных воздействий опасных природных ЧС.

Опасные природные воздействия могут создать опасность для жизни и здоровья людей. Они могут нанести ущерб конструкциям проектируемых зданий и сооружений, поэтому в генеральном плане предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий опасных природных явлений:

1.Сейсмичность территории р.п. Южно-Енисейск по данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю составляет 6 баллов и по степени опасности природного процесса- землетрясения – относится к опасным.  Элементы конструкций зданий и сооружений рассчитаны с учетом данной силы землетрясений.

2.В соответствии со СНиП 22-01.95 определение опасных зон по подтоплению невозможно, т.к. нет данных.  В проекте даны предложения по инженерной подготовке и вертикальной планировки территории посёлка.

3.Ветровые нагрузки – в соответствии с требованиями  СНиП  2-01.07-85  «Нагрузки и воздействия» элементы конструкций сооружений рассчитаны на восприятие действующих экстремальных  ветровых нагрузок.

4.Ливневые дожди (с интенсивностью  30 мм/час и более)  - затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается планировкой территории с уклоном в сторону от зданий и сооружений;

5.Выпадение снега – конструкции кровли  зданий рассчитываются на восприятие снеговых нагрузок, установленных  СНиП  2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства;

6.Сильные морозы - теплоизоляция помещений зданий и сооружений выбирается в соответствии с требованиями  СНиП  2.01.07.-82   Строительная климатология и  геофизика» для климатического пояса  соответствующего Красноярскому краю и рассчитана на температуру наружного воздуха – 50о   С;

7.Грозовые разряды – согласно требованиям  СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений  и  промышленных  коммуникаций» здания и сооружения подлежат оборудованию системой защиты от разрядов атмосферного электричества.

8.Мероприятия по антикоррозийной защите строительных конструкций зданий и сооружений рекомендуется принять в соответствии с требованиями  СНиП  2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

9.Неконтролируемое горение лесных массивов, подступающих к р.п. Южно-Енисейск, является причиной превышения допустимых концентраций содержания вредных веществ (двуокиси углерода  СО2) в воздухе. Возникновение пожаров в лесных массивах, может привести к задымлению посёлка и создаст угрозу безопасности населения – в проекте предусмотрено создание противопожарных полос безопасности по краю застройки;

Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о ЧС природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного  ГУ  МЧС по  Красноярскому краю по телефонной связи, телевидению, радио.

## 6.3. Размещение объектов и населения, планировка посёлка.

Для развития поселка и размещения жилого фонда, культурно-бытового обслуживания и промышленных площадок вполне достаточно существующей территории. Поэтому в проектируемых границах площадь поселка остается прежней - 263,91 га.

Основной задачей проекта становится реорганизация существующего жилищного  фонда. Планируется замена ветхого и аварийного жилья на новое, отвечающее современным нормативным требованиям. Также необходимо благоустройство существующих селитебных территорий. Это площадки по улицам Спортивная, Дачная, Оборонная, Приисковая и др. Здесь планируется   малоэтажная усадебная застройка, блокированная застройка и секционная. В жилых кварталах проектируются объекты бытового обслуживания, магазины, детские площадки. Новая планировка позволяет улучшить пешеходную доступность к объектам  спорта (стадион), к общественно-деловому центру и между жилыми образованиями.

В общественно-деловом центре  предполагается строительство здания ФАПа, детского сада, объектов бытового обслуживания, магазинов, предприятий общественного питания, кредитно-финансовых учреждений. Для междугороднего транспорта планируется автостанция. Культурно-развлекательный объект-клуб  и средняя образовательная школа подвергнутся реконструкции. Проектом предлагается также создание подцентра в восточной части поселка для повседневного обслуживания  жителей новых жилых  кварталов.

Во время формирования и реконструкции новых территорий планируется озеленение улиц, создание зеленого бульвара на продолжении существующего, напротив кредитно-финансового учреждения, проектирование сквера рядом с детским садом и благоустройство территории школы.

На первую очередь необходимо строительство детского сада и жилых кварталов по улицам Спортивная, Оборонная, Советская.

Зона производственно-коммунальных территорий - это исторически сложившаяся площадка, расположенная в юго-восточной части посёлка вдоль улицы Первомайская. Здесь рекомендована рациональная планировочная организация пустующих территорий под занятие малым бизнесом.  А так же реконструкция пожарного депо и размещение офисов и коммунально-хозяйственных объектов ЖКХ. Через дорогу тоже планируется размещение площадок малого бизнеса, на одной из которых возможно размещение заготовительной конторы.

Строительство на свободных площадках планируется в северной части посёлка рядом с пилорамой, там разместится площадка для занятия малым бизнесом и прачечная.

В южной части территории поселка планируется площадка временного хранения ТБО. Существующие несанкционированные свалки будут подвержены ландшафтной рекультивации, что позволит в будущем развивать поселок в северном направлении.

На территории бывшего месторождения будет проведена ландшафтная рекультивация, что позволит превратить заброшенные отвалы в озелененные территории и даст возможность восстановиться некогда таежным берегам реки Удерей.

Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.

Малый бизнес – неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствования. В условиях благоприятной для предпринимательства среды и поддержки со стороны властей это катализатор экономического роста, «запасной вариант» для сохранения рынков труда в кризисных ситуациях, возможность для активных людей  реализовать свои способности, возможность социальной реабилитации незащищенных групп населения. Возрастает экономическая и социальная роль малого бизнеса.

Объекты малого предпринимательства могут размещаться в промышленно-коммунальных, общественно-деловых, жилых зонах населенного пункта, в зависимости от вида деятельности и при условии соблюдения необходимых санитарных норм.

Проектом генерального плана предлагается размещение на территории муниципального образования Южно-Енисейск площадок для размещения предприятий IV-V класса опасности обшей площадью 5,21 га.

Таблица № 6.3.1

| №№ п/п | Наименование объектов | Един. измер. | Мощность в ед. измерения | Общая площадь /м2/ | Строитель ный. объем /м3/ | Площ.участка,/га/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Клубные помещения | мест | 54 | 400 | 3112 | 0,18 |
| 2 | Стадион | га | - | - | - | 0,54 |
| 3 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | м2 торг. площади | 200 | 550 | 2251 | 0,23 |
|  |  | пос.мест | 26 | 177 | 250 | 0,05 |
|  |  | раб.мест | 5 | 120 | 440 | 0,05 |
| 5 | Административно-хозяйственное здание | объект | 1 | 288 | 1008 | 0,18 |
| 9 | Прачечная-химчистка | кг. белья в см | 40 | 602 | 2410 | 0,15 |
|  |  | кг вещей в см | 8 |  |  |  |

Объекты малого бизнеса могут занимать до 100% данной территории в зависимости от развитости предпринимательства в посёлке. Список объектов не является окончательным и может меняться по мере востребованности.

Генеральным планом предусмотрены проектные площадки предприятий IV класса вредности 1,54 г и 3,6 га - производственно-коммунальные предприятия.

Вариантные предложения предприятий IV-V класса вредности приведены ниже. При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил, на данных территориях возможно размещение предприятий IV-V класса вредности, например таких как:

- предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ:  молочные и маслобойные производства, сыродельные производства, хлебопекарные производства производительностью более 2,5 т/сутки, овоще- и фруктохранилища, производство колбасных изделий без копчения, малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока-до 10 т/сутки и т.д.

- предприятия по развитию агропромышленного комплекса: тепличные парниковые хозяйства, склады для хранения минеральных удобрений, материальные склады, хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов и т.д.).

Жилищный фонд.В перспективе ставится задача значительно обновить жилфонд и довести обеспеченность до нормы.

Средняя обеспеченность населения общей площадью принимается:

на первую очередь -22 м2/человека.

на расчетный срок - 25 м2/человека.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд поселка Южно - Енисейск должен составлять:

14,366 тыс. м2 на 2016 год;

16,500 тыс. м2 на 2026 год.

Расчет объемов нового жилищного строительства по поселку Южно - Енисейск произведен с учетом следующих условий:

-существующий жилфонд с износом более 66% (8,317 тыс. м2) сносится или частично реконструируется к концу расчетного срока, а с износом более 30% (5,015 тыс. м2) к концу расчетного срока полностью сохраняется.

Однако, учитывая слабую строительную базу и большой удельный вес ветхого жилфонда (62.4 %), к сносу или реконструкции на первую очередь принимается  25% и на расчетный срок 60 % от объемов ветхого жилого фонда.

Всего по поселку убыль жилищного фонда на первую очередь составит 2,079 тыс. м2, на расчетный срок - 4,990 тыс. м2.

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства приводится ниже.

Таблица № 6.3.2.

| № п./п. | Показатели | Единица измерения | Всего 2011-2026г. | в том числе 2011-2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока. | человек | 660 | 653 |
| 2 | Норма обеспеченности общей площадью. | м2/чел. | 25 | 22 |
| 3 | Требуется по расчету. | тыс. м2 | 16,500 | 14,366 |
| 4 | Имеется на 01.01.2011 год. | «-« | 13,332 | 13,332 |
| 5 | Сносится на расчетный период по естественному износу. | «-« | 4,990 | 2,079 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд. | «-« | 8,342 | 11,253 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства. п.3-п.6 | «-« | 8,158 | 3,113 |

Учитывая социально-экономический уклад жизни рабочего поселка, необходимость размещения нового жилищного строительства, а также значительный снос, застройка поселка предусматривается 1 этажными усадебными, 1 этажными блокированными и 2 этажными секционными домами.

С учетом принятой этажности динамика жилищного фонда на расчетный срок выглядит следующим образом:

- усадебная – 1этажная усадебная – 70 %

- усадебная – блокированная застройка – 20 %

- секционная 2 этажная - 10 %

С учетом принятой этажности динамика жилищного фонда на расчетный срок выглядит следующим образом:

Таблица № 6.3.3.

| № п/п | Этажность | Общая площадь тыс. м2 | Новое строи-во. | Всего по проекту. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест. | сносим. | сохран. | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-эт.усадебная | 13,332 | 4,990 | 8,342 | 5.711 | 70,0 | 14,053 | 85,2 |
| 2 | 1-эт.усадебная блокированная | - | - | - | 1.632 | 20,0 | 1,632 | 9,9 |
| 3 | 2-эт.секционная | - | - | - | 0,815 | 10,0 | 0,815 | 4,9 |
|  | Итого: | 13,332 | 4,990 | 8,342 | 8,158 | 100,0 | 16,500 | 100,0 |

Расчет потребности в территориях для жилищного строительства произведен, исходя из принятой этажности и нормативной плотности населения (СНиП 2.07.01-89*, приложение-5) и приводится ниже:

Таблица №6.3.4.

| № п/п | Этажность | Объем нового строительства /тыс. м2/ | Население /человек/ | Плотность населения (чел./га) | Требуется территории /га/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 эт. усадебная | 5,711 | 228 | 17 | 13,41 |
| 2 | 1 эт. блокированная | 1,632 | 65 | 17 | 3,82 |
| 3 | 2 эт. секционная | 0,815 | 33 | 130 | 0,25 |
|  | Итого: | 8,158 | 326 | х | 17,48 |

1 этажная застройка предусматривается с приусадебными участками до 15 соток. За счет сноса ветхого жилфонда размещается 1-этажная усадебная и коттеджная застройки. На свободных территориях - 2 этажная секционная и 1-этажная блокированная усадебная застройки.

Всего по проекту размещаются требуемые 16,5 тыс. м2 общей площади в том числе 8,158 тыс. м2 нового строительства.

Конкретные типы жилых домов в застройке рабочего поселка определяются на последующих стадиях проектирования. В данной работе могут быть изложены рекомендательные соображения общего характера. Проектом рекомендуется застройку поселка вести по индивидуальным и повторно применяемым проектам.

Организация культурно-бытового обслуживания.

Как уже отмечалось выше, уровень культурно-бытового обслуживания поселка не обеспечивает всех потребностей населения, как по объему, так и по качеству услуг. На перспективу проектам ставится задача формирования социальной инфраструктуры поселка в полном объеме по действующим нормам. Расчет потребности в учреждениях обслуживания произведен на проектную численность населения.

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещения объектов. Принимается ступенчатая система обслуживания по принципу частоты пользования их учреждениями, подразделяющихся на две группы:

I группа – предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, школы, магазины с товарами повседневного спроса, приемные пункты бытового обслуживания, спортплощадки - размещаются в радиусе пешеходной доступности.

II группа – предприятия периодического пользования: поликлиники, клубы, КБО, магазины с товарами периодического спроса и др.

Емкость проектируемых учреждений принята в соответствии с расчетной потребностью, естественной убылью объектов по износу.

Проектная обеспеченность основными учреждениями обслуживания по рабочему поселку составит:

Таблица №6.3.5.

| № п/п | Наименование объектов | Единица измер. | Требуется по расчету | Проекти- руется | % обес- печен- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ). | мест | 41 | 45 | 109,8 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | учащихся | 123 | 130 | 105,7 |
| 3 | Поликлиники. | пос./см. | 23 | 23 | 100,0 |
| 4 | Клубные помещения /реконструкция/ | мест | 53 | 54 | 101,9 |
| 5 | Библиотеки | тыс. томов | 3 | 3 | 100,0 |
| 6 | Магазины | м2 торг.пл. | 198 | 200 | 101,0 |
| 7 | Предприятия общественного питания. | пос. мест | 26 | 26 | 100,0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания. | раб. мест | 5 | 5 | 100,0 |
| 9 | Пожарное депо. | авто /маш. | 1 | 1 | 100,0 |

Озеленение.

Задачей  организации системы озеленения  является  создание  благоприятных  экологических  условий  для  жизни  и  отдыха  населения.

Система зелёных насаждений формируется для  оздоровления окружающей человека среды, придает  выразительность  архитектурно-пространственному облику посёлка,  обогащая композицию  жилой  застройки,  (способствуя  преодолению монотонности  усадебной  застройки)  и  обеспечивает  органическое  единство её с окружающим ландшафтом.

Планировочная структура зелёных насаждений должна решаться таким образом, чтобы обеспечить относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в центрах обслуживания, на производственных участках.

Рабочий поселок Южно-Енисейск, расположенный в очень живописном месте и окруженный таежными массивами с северо-западной стороны, все таки не имеет четкой системы озеленения, соответствующей нормативным требованиям.

Слабо озеленены улицы, производственные и складские предприятия не имеют санитарно-защитных зон, почти отсутствуют организованные зоны отдыха.

Проектом генерального плана предусматривается единая система зелёных насаждений, связывающая жилые и производственные территории между собой, общественными зонами обслуживания, а также с прилегающими зелёными массивами.

Проектная система включает в себя  озеленение улиц, организацию бульваров, спортивной зоны, санитарно-защитных зон, а также палисадников и усадебных участков. Улицы предлагается озеленять рядовыми посадками и живыми изгородями из кустарников.

Вокруг предприятий и существующего кладбища предполагается создание зон санитарно-защитного озеленения.

На рекультивируемых территориях свалок и заброшенных отвалов проектом предполагается озеленение.

Поскольку условия произрастания зелёных насаждений суровы ввиду  резкой континентальности климата, при подборе ассортимента рекомендуются морозоустойчивые породы.

Организация отдыха населения.

В современных условиях отдых следует рассматривать как специфическую сферу жизни и активной деятельности человека, при этом рекреация становится одним из основных потребителей земельных участков.

Особенности социального, демографического состава отдыхающих, развитие мобильности населения при изменившейся общей экономической ситуации в стране потребовали организации отдыха, и лечения для основной части населения в пределах района или края. Получили распространение длительный и кратковременный отдых; еженедельный и ежедневный  в выходные дни и в свободное от работы время.

Кратковременный отдых. Активный отдых населения осуществляется на поселковом стадионе и на игровых спортивных площадках при школе.

Для организации ежедневного отдыха жителей отводятся различные площадки в пределах границах посёлка. Проектируемые бульвары и скверы можно рассматривать как места для прогулок.

Длительный отдых. Длительный отдых может быть рассчитан на время каникул детей и на время отпусков взрослого населения. Для организации массового отдыха населения р.п. Южно-Енисейск предлагаются к освоению прилегающие леса, где есть возможность проложения тропиночной сети, размещения площадок для отдыха и пикников, пунктом проката предлагается сделать местное здание клуба. Что позволит организовать детский и семейный отдых в любое время года.

## 6.4. Охрана окружающей среды.

При осуществлении решений генерального плана поселка необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель населенного пункта:

рациональная планировочная организация пустующих территорий под занятие малым бизнесом, коммунально-хозяйственных объектов ЖКХ, размещение офисов в юго-восточной части поселка;

площадки для развития предприятий малого бизнеса, являющихся источниками воздействия на окружающую среду, проектом отводятся за пределами жилой застройки;

нарушенные земли, образованные в результате золотодобычи,  необходимо рекультивировать – 50,6 га;

в северной части поселка размещение на свободных площадках – прачечной и объектов малого бизнеса;

существующие несанкционированные свалки необходимо ликвидировать для развития жилищного строительства в поселке (1,62 га);

предусматривается более качественная организация существующих промышленно-коммунальных площадок, в первую очередь не действующих (6,53 га);

предусматриваются площадки для развития малого и среднего бизнеса (6,12 га), а так же коммунально-складского хозяйства и производств с учетом возможности организации санитарно-защитных зон;

- соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больницы при новом строительстве.

Для сохранения благоприятной экологической ситуации и снижения количества поступающих в воздушный бассейн загрязняющих веществ необходимо проведение следующих мер:

- контроль за достижением и соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду;

- выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от  стационарных источников атмосферных загрязнений (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки);

- при размещении предприятий следует отдать предпочтение современным малоотходным технологиям и высокоэффективным методам очистки воздуха.

Мероприятия по защите от радиационного загрязнения:

- проведение радиологических исследований площадок на стадии отвода участков под строительство;

- осуществление контроля пород на содержание ЕРН и радона в котлованах перед укладкой фундаментов.

Мероприятия по охране водных объектов, подземных вод:

- закрепление на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Удерей;

- эксплуатация хозяйственных и иных объектов, попадающих в водоохранную зону при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану реки и ручьев от загрязнения, засорения и истощения вод;

- проведение гидрогеологических изысканий для проектирования и строительства нового хозяйственно-питьевого водозабора;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки;

- выполнить проект зон санитарной охраны для проектируемого водозабора. Организация зон санитарной охраны от водозабора;

- полное инженерное обеспечение новых площадок для строительства жилья и предприятий.

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации отходов:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- заключение договоров на вывоз ТБО с организацией, имеющей соответствующую лицензию, организация регулярного вывоза мусора;

- разработка программы раздельного сбора ТБО;

- организация пункта приема ртутьсодержащих отходов от населения с последующей передачей их по договору на демеркуризацию;

- ведение разъяснительной работы среди населения о системе сбора и утилизации ТБО, биологических отходов, ртутьсодержащих отходов, об опасности загрязнения окружающей среды отходами;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- строительство биотермической ямы.

## 6.5. Транспортная инфраструктура.

Внешний транспорт. В «Схеме территориального планирования Красноярского края (ФГУП РосНИПИ Урбанистики, Санкт-Петербург, 2008 г) для обеспечения доступа к лесным ресурсам и зонам добычи полезных ископаемых в Мотыгинском районе предусмотрено:

- реконструкция автодороги «Орджоникидзе Мотыгино – Раздолинск – Южно-Енисейск – Ишимба», протяжённость трассы 291,6 км, сроки реализации 2013-2019гг.

-строительство автодороги от п. Ишимба до трассы «Богучаны – Юрубчен – Байкит», протяжённость 160 км, 2013-2017гг.

-строительство мостового перехода через р. Ангара в районе Мотыгино (створ Пашино – Рыбное).

При строительстве Мотыгинской ГЭС, необходимо предусмотреть устройство проезжей части по гребню плотины.

Улично-дорожная сеть. При проектировании улично дорожной сети посёлка соблюдались следующие принципы:

-упорядочение улично-дорожной сети посёлка;

-дифференцирование улиц и дорог по категориям.

В соответствии с этими принципами были разработаны поперечные профили улиц и дорог.

Главными улицами посёлка являются участки улиц Советской и Октябрьской в центральной части села. В прилегающих кварталах расположены администрация посёлка, школа, почта, кредитно-финансовые учреждения, магазины, автостанция.

Главные улицы и основные улицы в жилой застройке (поперечный профиль 5-5) образуют планировочный каркас селитебной части посёлка. Второстепенные улицы (6-6) в жилой застройке дополняют планировочную структуру. Проезды (поперечный профиль 7-7) запроектированы в существующей плотной жилой застройке.

.Поселковые дороги (поперечные профили 2-2 и 3-3) проходят, как правило, вне жилой застройки и обслуживают промышленно коммунальные территории. Транзитный транспортный поток, следующий из п. Раздолинска в п. Кировский и далее в северном направлении, проходит по следующей трассе ул. Приисковая - мост через р. Удерей – ул. Правонабережная.

Все улицы и дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Только на окраинах посёлка, на незастроенных территориях естественного ландшафта сохраняются дороги с грунтовым покрытием.

Характеристики  дорожной сети приведены в сводной таблице.

Показатели развития транспортной инфраструктуры р. п. Южно-Енисейск.

Таблица №6.5.1.

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | чел | 653 | 653 | 660 |
| 2 | Площадь земель в пределах поселковой черты | кв. км | 2,6391 | 2,6391 | 2,6391 |
| 3 | Протяжённость улично-дорожной сети | км | 22,57 | 22,70 | 22,95 |
| 4 | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети (главная улица села, основные поселковые дороги, основные улицы в жилой застройке) | км |  | 18,27 | 18,27 |
| 5 | Плотность улично-дорожной сети | км / кв. км | 8,55 | 8,60 | 8,70 |
| 6 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | -//- | - | 6,92 | 6,92 |
| 7 | Уровень автомобилизации (индивидуальные автомобили) | авто на 1000 жителей | - | 250 | 350 |
| 8 | Количество индивидуальных легковых автомобилей | еди- ниц | - | 163 | 331 |

## 6.6. Инженерная подготовка территории.

В настоящем разделе рассматривается решение общих вопросов по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Проект вертикальной планировки поселка Южно-Енисейск  выполняется впервые. Проект выполнен в соответствии с нормативными документами. В связи с выполнением генерального плана р.п. Южно-Енисейск, возникла необходимость в  обеспечении необходимых работ по инженерной подготовке территории.

В настоящее время существующая застройка является усадебной и представляет большую часть от будущей территории поселка. Проектом предлагается развитие поселка преимущественно на восток от существующей застройки. Поселок располагается на противоположных, восточном и западном  берегах реки Удерей.

Мероприятия по инженерной подготовке рассматриваемой территории предусматриваются в следующем составе:

1) Вертикальная планировка.

2) Организация поверхностного стока.

Вертикальная планировка.

Схема вертикальной планировки разработана для высотной привязки проекта планировки к рельефу местности и должна обеспечивать, совместно с системой поверхностного водостока, отвод поверхностных вод со всей планируемой территории.

Исходным материалом для составления схемы вертикальной планировки являются данные программы Google Planet Earth, а также топокарты М:100000. Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и подлежат уточнению в последующих стадиях более детального проектирования.

Схема вертикальной планировки решена с определением высотного положения осей улиц и дорог. Проектные продольные уклоны по улично-дорожной сети приняты в пределах 0.5-54.0 %, с незначительным изменением существующего рельефа.

Настоящим проектом решаются лишь принципиальные вопросы создания системы: намечаются основные трассы водоотводных канав для отведения поверхностных вод, указываются места выпусков в реку,  очистные сооружения.

Организация поверхностного стока.

Ориентировочный годовой сток с существующего бассейна:

W= 10хFхZmidхH, м3, где

H – количество (в теплый период года и суточный максимум) жидких осадков, определенные по СНиП 23-01-99; H=556 мм и 50 мм соответственно;

F – общая площадь бассейна, F=1,482 кв. км.;

zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока; zmid =0,032;

За тёплый период года:

W= 10х1,482х0,032х0,556x106=263677,44м3.

Суточный максимум:

W= 10х1,482х0,032х0,05x106=23712м3.

Водоотвод на территории поселка

Схема водоотвода предполагает сток ливневых вод с территории посёлка по лоткам дороги, что требует обязательного устройства бордюра вдоль дороги.

Выпуски поверхностных вод предусматриваются в р. Удерей. На застраиваемой территории выделено 5 основных водосборных бассейнов.

Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без предварительной очистки категорически запрещён. Поэтому на выпусках проектом предусматривается устройство очистных сооружений.

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки поверхностного стока городской территории являеются локальные очистные сооружения, оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности.

В настоящее время система водоотвода в поселке отсутствует.

Настоящем проектом предлагается создание сети водоотводных канав длиной 1789п.м., сток с которых, предусмотрен в р. Удерей, после предварительной очистки на локальных очистных.

На перспективу предусматривается создание единых очистных на правом берегу реки Удерей, за границами поселка.

Для обеспечения приема  р. Удерей сточных вод, необходимо выполнить регулировку и очистку его русла.

## 6.7. Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

На 1 очередь: Проектом предлагается строительство  системы централизованного водоснабжения для обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, а так же на нужды пожаротушения в составе водозабора на основе артезианских скважин для добычи подземных (подрусловых) вод, насосной станции, станции обеззараживания и водоподготовки, а так же сетей водоснабжения. Водопровод проектом предлагается объединенный, для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения.

В составе водозаборных сооружений так же предусматриваются резервуары хранения противопожарного и регулирующего запасов воды.  Существующий резервуар на расчетный срок сохраняется.

Ввиду того что в настоящее время в районе р.п.Южно-Енисейск  отсутствуют разведанные месторождения подземных вод, проектом предлагается выполнить гидрогеологические изыскания для определения и обоснования места расположения проектируемого водозабора. Проектом предлагается участок для размещения водозабора выше р.п. Южно-Енисейск по течению р.Удерей.

Водоснабжение объектов общественно-деловой застройки и проектируемых жилых кварталов предлагается централизованное. Для существующей и проектируемой жилой застройки проектом предлагается водопользование с устройством вводов водопровода в здания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Проектом предлагается использовать установки обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Необходимо  выполнить  обустройство  зон  санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения.

Проектом предлагается выполнять  строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру, водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, в соответствии с ТП 901-09-11.84. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Насосная станция второго подъема по ТП 901-02-123. Резервуары хранения запаса воды по ТП 901-4-94 с.86 емкостью 50м³, три резервуара.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

На расчетный срок:

На расчетный срок в р.п.Южно-Енисейск  проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Водоснабжение предусматривается централизованное для новых жилых кварталов, а так же для кварталов общественно-деловой застройки, для существующей жилой застройки при помощи водоразборных колонок. Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

Устойчивое водоснабжение посёлка в особый период.

В особый период промышленность посёлка и население обеспечиваются водой по аварийному режиму, установленному СНиП 2.01.51-90.

Норма водопотребления на 1 человека в сутки в особый период составляет 31 л.

Основными потребителями воды в условиях военного времени являются:

а) население на 1 очередь 653 человек;

на расчётный срок 660 человек;

б) промышленность на 1 очередь-869,4 м3 ;

на расчётный срок- 916,3 м3.

Подача воды по аварийному режиму на 1 очередь составит- 39,84м3/сут;  на расчётный срок- 40,26 м3/сут.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников, предусматриваются резервуары с 3-х суточным запасом питьевой воды по норме 10 л/человека в сутки, что составляет 40,0 м3.

Резервуары оборудуются фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от РВ и капельно - жидких ОВ. Так же резервуары оборудуются герметическими люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Все существующие водозаборные скважины имеют приспособления, позволяющие подавать воду на хозяйственно-питьевые нужды путем разлива в передвижную тару, кроме того, оборудуются устройствами для забора воды из них пожарными автомобилями.

Вновь проектируемые или реконструируемые скважины, предусмотренные к использованию в военное время, их оголовки размещаются в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от воздушной ударной волны ядерного взрыва.

Предусматривается тампонаж старых (неработающих) и резервных скважин на водозаборах. Резервуары, в которых хранится запас питьевой воды, располагаются на площадках водозаборов, вне зон возможных сильных разрушений.

Существующие и проектируемые для водоснабжения населения и сельскохозяйственных животных шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельно-жидких отравляющих веществ.

Пожарные гидранты, а также задвижки для отключения поврежденных участков водопровода располагаются по возможности на не заваливаемой территории при разрушении зданий.

Канализация.

Проектом предлагается строительство системы централизованной канализации для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод и их отвода на  очистные сооружения.

Для этого предлагается строительство комплекса очистных сооружений за границей поселка с соблюдением зон санитарной охраны.

Проектом предлагается схема организации канализования разделенная на два этапа в соответствии с планом развития поселка.

Сточные воды от населения и объектов общественно-делового назначения собираются в индивидуальных герметичных выгребах с последующим вывозом на очистные сооружения.

В дальнейшем выполняется строительство системы канализационных трубопроводов для передачи сточных вод от абонентов на очистные сооружения.

На 1 очередь развития проектом предлагается строительство очистных сооружений полной  биологической очистки с механическим обезвоживанием и системой обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO  марки «А» по ГОСТ 10086-76. В составе очистных сооружений проектом предлагается сливная станция с резервуаром-накопителем, канализационная насосная станция. Сооружения предлагается использовать  модульного типа, высокой заводской готовности.  Выпуск очищенных вод предусматривается в р.Удерей, ниже по течению реки от населенного пункта. Тип выпуска русловой. Место выпуска определяется на последующих стадиях проектирования.

Расчетный срок. Проектом предлагается расширение централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующим отводом их на очистные сооружения.

Проектируемые канализационные самотечные сети проектом предлагается выполнять из асбестоцементных напорных труб класса ВТ-9 по ГОСТ 539-80*.

В зданиях,  не подключенных к централизованной системе канализации, канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы.  Стоки вывозятся  специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Мощность очистных сооружений проектируется с учетом приема сточных вод от абонентов, не имеющих подключения к системе централизованной канализации.

Устройства связи.

Телефонизация. Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств,  входят:

- телефонные аппараты;

- телефоны-автоматы.

Проектом предусматривается расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г.Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности для сельских населённых пунктов – 20% ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

На расчетный срок по данным технико-экономического расчета количество квартир – 210 шт.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 42 телефонных номеров.

Число телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, а именно – 3 шт. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 10 шт.

Проектом  предлагается установить терминалы спутниковой связи в комплекте с таксофоном спутниковой связи.

Телефонов-автоматов:

0,6*4=2,4 шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число стационарных телефонных аппаратов составляет 42+10+3=55 шт.

На территории р.п.Южно-Енисейск  функционирует сотовая связь, представленная основными операторами.

Радиофикация.Проектом предусматривается  радиовещание в диапазоне УКВ.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 1 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 1 уличных громкоговорителей соответствуют 44 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  11,0 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Теплоснабжение.

Существующая схема организации теплоснабжения не изменяется.

К обеспечению индивидуальным теплоснабжением и горячим водоснабжением приняты все 1-2 этажные жилые дома и общественно-деловые здания в проектируемых и существующих кварталах. Теплоснабжение жилых домов частного сектора усадебной застройки принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 65ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в общественных зданиях в зависимости от назначения.

1 очередь и расчетный срок:

Расчет потребности в тепловой энергии  жилищно-коммунального сектора выполнен на основании данных генерального плана размещения нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Расчетный расход  тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 65ºС принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

- в общественных зданиях - в зависимости от их назначения.

Котельные проектируются встроенно-пристроенные, либо в отдельно стоящих зданиях в зависимости от назначения зданий и мощности котельных.

Проектируемые объекты бюджетных учреждений и проектируемые общественно-деловые здания проектом предлагается обеспечить индивидуальными котельными, расположенными во встроенно-пристроенных либо отдельно стоящих сооружениях, оборудованными электрокотлами, либо котлами работающими на твердом топливе. Котельные, расположенные в отдельно стоящих зданиях предлагается разместить на коммунальной территории, выделенной в пределах границ земельных участков проектируемых учреждений.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки  р.п.Южно-Енисейск  осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Объемы потребления тепловой энергии.

Таблица №6.7.1.

| № п/п | Наименование | Этапы развития |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд* | 4,980 | 5,032 |
| 2 | Объекты соц-культ. бытовые | 0,341 | 0,438 |
| Всего | 5,321 | 5,470 |

Примечание*:  в объем  потребления тепловой энергии жилым фондом включены жилые дома обеспеченные от индивидуальных источников теплоснабжения.

Тепловые нагрузки культурно-бытового обслуживания на 1 очередь

Таблица №6.7.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Детские дошкольные учреж- дения (ДОУ). | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | 0,096 | 0,018 | 0,001 | – | 0,115 |
| 3 | Поликлиники. | 0,015 | 0,009 | 0,001 | – | 0,025 |
| 4 | Предприятия торговли. | 0,022 | – | 0,001 | – | 0,023 |
| 5 | Предприятия общественного питания. | – | – | – | – | – |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания. | – | – | – | – | – |
| 7 | Клубные помещение. | 0,023 | 0,013 | 0,001 | – | 0,037 |
| 8 | Бани. | – | – | – | – | – |
| 9 | Пожарное депо. | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| Итого | 0,341 |

Тепловые нагрузки культурно-бытового обслуживания расчетный срок

Таблица №6.7.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Детские дошкольные учреж- дения (ДОУ). | 0,09 | 0,022 | 0,003 | – | 0,115 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | 0,114 | 0,022 | 0,001 | – | 0,137 |
| 3 | Поликлиники. | 0,023 | 0,014 | 0,001 | – | 0,038 |
| 4 | Предприятия торговли. | 0,026 | – | 0,002 | – | 0,028 |
| 5 | Предприятия общественного питания. | 0,016 | 0,027 | 0,007 | – | 0,05 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания. | 0,005 | 0,001 | 0,001 | – | 0,007 |
| 7 | Клубные помещение. | 0,023 | 0,013 | 0,001 | – | 0,037 |
| 8 | Бани. | – | – | – | – | – |
| 9 | Пожарное депо. | 0,02 | 0,005 | 0,001 | – | 0,026 |
| Итого | 0,438 |

Электроснабжение.

Электрические нагрузки р.п.Южно-Енисейск  сведены в таблицу №6.7.4.

Электрические нагрузки.

Таблица №6.7.4.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | кВт | 316,0 | 363,0 |
| 2 | Общественные здания | кВт | 250,0 | 300,0 |
| Всего | 566,0 | 663,0 |

1 очередь и расчетный срок:

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей электроснабжения 6/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  6/0,4 кВ, а так же зданий и оборудования дизель-генераторной.

Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 6/0,4 кВ и воздушных линий энергоснабжения ВЛ 6 кВ.

## 6.8. Светомаскировочные мероприятия.

Световую маскировку необходимо проводить для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40 - 0,76 мкм). В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», световую маскировку предусмотреть в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения. Режим полного затемнения вводить по сигналу «Воздушная тревога» и отменять с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Маскировка наружного освещения, при введении режима частичного затемнения, осуществляется сокращением наружного освещения путем отключения 50% приборов наружного освещения. При этом должна быть исключена возможность их местного включения.

В режиме частичного затемнения вечерние фазы питания установок наружного освещения, управляемых централизованно, отключаются с помощью средств управления, после чего на этих фазах должны сниматься предохранители и отключаться катушки автоматов. На вечерних фазах питания установок наружного освещения, управляемых децентрализовано фотоэлементами или программными реле времени, отключаются катушки автоматов и снимаются предохранители.

Светильники стационарного наружного маскировочного освещения на проектируемых зданиях не предусматриваются. Допускается использование переносных осветительных фонарей, создающих освещенность не превышающую 2 лк.

В режиме частичного затемнения проектом предусмотрены решения, обеспечивающие отключение рабочего освещения, при этом сеть аварийного освещения, в том числе на путях эвакуации остаётся включенной.

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин. В режиме полного затемнения все наружное освещение отключается, транспорт останавливается, сигнальные огни гасятся.

В местах проведения аварийно-восстановительных работ допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк. Допускается использование переносных осветительных фонарей и светильников, при этом должна быть предусмотрена замена защитных колпаков переносных светильников маскировочными приспособлениями.

Включение освещения по режиму частичного затемнения производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги!».

Общественный транспорт, а также средства регулирования его движения в режиме частичного затемнения светомаскировке не подлежит. В режиме полного затемнения поселковый наземный транспорт должен останавливаться. Его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.

В целях быстрого перехода в режим частичного или полного затемнения предусмотреть принудительное отключение освещения и исключить возможность включения освещения средствами автоматики.

Для световой маскировки окон применить раздвижные (подъемные) шторы из полимерных материалов или из светонепроницаемой бумаги.

Для проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ следует предусматривать маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей.

Конкретизация действий и мер по режиму светомаскировки будет осуществлена непосредственно на объектах проектирования.

Централизованное отключение сетей электроснабжения, в том числе освещения, в р.п. Южно-Енисейск осуществляется вручную (выборочно) – оперативным персоналом выездных бригад, или дистанционно - использованием средств телемеханики с центрального диспетчерского пункта (полное отключение).

В режиме полного затемнения проектным решением применяется электрический способ маскировки – централизованное отключение освещения.

## 6.9. Предотвращение возможности проведения диверсионных или террористических актов и постороннего вмешательства в деятельность объектов.

В программных мероприятиях районной ведомственной целевой программы

«Совершенствование защиты населения и территорий Мотыгинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2007-2012 годы и на период до 2017 года» рассматривается:

1. мероприятия по укреплению антитеррористической  защищенности организаций района, в которую входит:

-   создание охранных подразделений на базе КРМПП ЖКХ, РУО;

- обеспечение технического укрепления важных объектов района в частности, установка металлических дверей,  оконных решеток,  системы видеонаблюдения, сигнализации;

2. обеспечение минимизации возможных террористических проявлений на территории района,  в которую входит оснащение  охранных подразделений на базе организаций района современными средствами обнаружения и локализации химически, биологически опасных и взрывчатых веществ с целью минимизации последствий возможных террористических проявлений на территории района.

Данные мероприятия позволят устранить явные недостатки  в организации антитеррористической защищенности важных объектов посёлка и снизить риски возможных террористических проявлений на территории посёлка.

В качестве  средств  террора  могут  использоваться  взрывные  устройства,  горючие  смеси,  сильнодействующие  ядовитые  вещества,  отравляющие,  радиоактивные  вещества  и  бактериальные  аэрозоли.  При  этом  взрывные  устройства  могут  быть  замаскированы  под  различные  бытовые  изделия.

Результатом  теракта  может  быть  взрыв,  пожар,  заражение  территории,  воздуха,  воды  или  продовольствия,  эпидемии  и  т. д.

Каждый  объект,  представляющий  интерес  для  террористов,  имеет  некие  уязвимые  места.  В  жилых  зданиях  это  подвалы,  технические  этажи,  воздухозаборы  систем  вентиляции.

Например,  наиболее  уязвимыми  при  химическом  или  биологическом  терроризме  являются  системы  приточной  вентиляции  и  центрального  кондиционирования  воздуха.  Опасные  вещества  в  виде  газа  или  аэрозолей,  попавшие  в  воздухозаборное  устройство,  распространяются  по  сети  воздуховодов  в  помещения  с  большой  скоростью.

Для  снижения  результативности  теракта  с  использованием  систем  вентиляции  и  кондиционирования  здания  в  проекте  учтены  следующие  требования:

*обеспечена  нормативная  или  повышенная  герметичность  сети  воздуховодов;

*обеспечен  контроль  доступа  в  технические  этажи  здания,  к  просмотровым  люкам,  вентиляторам,  фильтрам,  насосам,  оросительным  камерам,  электропитающим  устройствам  и  т. д;

*при  интегрировании  всех  систем  жизнеобеспечения  здания  в  единую  диспетчерскую  компьютерную  систему,  помимо  аварийного  электропитания  данной  системы,  предусмотрена  информационная  защита  компьютерных  программ  от  несанкционированного  доступа  и  попыток  взлома  по  телефонной  линии  или  из  Интернета.

Следует  отметить,  что  одной  из  актуальных  задач  в  настоящее  время  для  защитных  технологий  является  создание  эффективных  и  дорогих  средств  обнаружения  в  воздухе  широкого  спектра  химических  и  биологических веществ, а также способов их нейтрализации.

Основная  цель  любого  террористического  акта  это  запугивание,  чем  больше  жертв  в  результате  теракта  тем  лучше  для  террористов,  отсюда  наиболее  вероятными  местами  осуществления  террористических  актов  являются:  рынки,  стадионы,  дискотеки,  магазины,  транспортные  средства,  учебные  заведения,  больницы,  поликлиники,  детские  учреждения,  подвалы  и  лестничные  клетки,  контейнеры  для  мусора,  урны,  опоры  мостов,  потенциально-опасные  объекты.

Для  предупреждения  и  защиты  объектов  экономики  и  населения  необходимо  проведение  следующих  предупредительно-защитных  мер:

-ужесточение  режима  пропуска  на  территории  объектов  (в  том  числе  путём  установки  систем  аудио  наблюдения  и  сигнализации);

-ежедневный  обход  и  осмотр  территории  и  помещений  с  целью  обнаружения  посторонних  и  подозрительных  предметов,  открытых  проходов,  неисправностей  печатей,  замков  и  т. д.;

-контроль  качества  поступающих  продуктов  питания,  а  также  систем  воздухо-  и  водообеспечения  объекта;

-проведение  тщательного  отбора  персонала,  а  так  же  сотрудников  охраны  предприятий;

-строгое  определение  полномочий,  обязанностей  и  задач  персонала  объекта  и  сотрудников  службы  безопасности;

-подготовка  и  проведение  периодических  осмотров  объектов,  с  чётким  указанием  пожароопасных  мест,  порядка  и  сроков  проверок  мест  временного  складирования,  контейнеров,  мусоросборников,  вентиляционных  шахт,  систем  канализации  и т. д;

-организация  подготовки  сотрудников  предприятия  совместно  с  правоохранительными  органами  путем  практических  занятий  по  действиям  в  условиях  проявления  терроризма;

-обеспечение  всего  персонала  средствами  индивидуальной  защиты;

-оборудование  специальных  помещений – укрытий  для  защиты  персонала  от  потенциальной  атаки  или  чрезвычайной  ситуации.

Для  обеспечения  безопасного  функционирования  объекта  и  предотвращения  возможных  террористических  актов  на  его  территории  рекомендуется:

- оборудовать  все  двери  жилых  и  общественных  зданий  запирающими   устройствами;

- оборудовать  входные  двери  подвалов  решетками  и  запирающими  устройствами;

-предусмотреть  освещение  входа  и  прилегающей  территории  в  ночное  время.

## 6.10. Сведения о наличии и размещении резервов финансовых и материальных средств ликвидации последствий аварий на проектируемых объектах.

В соответствии со ст. 14 Федерального Закона  № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» (с изменениями от 22 августа 2004г.) и п.6.

Постановления Правительства РФ № 794 от 30.12.2004г. «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» организация, эксплуатирующая проектируемые  объекты,  в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, обязана иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются при проведении аварийно - спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Номенклатура и объем резервов материальных и финансовых ресурсов устанавливаются руководителем предприятия, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Для создания резервов материальных и финансовых ресурсов необходимо произвести расчет необходимых материальных и финансовых ресурсов и приказом по предприятию определить порядок их создания.

Исходя из объема создаваемых резервов материальных ресурсов, необходимо определить места размещения и порядок использования данных резервов в повседневной деятельности объекта и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для компенсации ущерба третьим лицам при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана застраховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей природной среде.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов определен Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 1996 г. № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Сметная стоимость строительства генерального  плана, согласно Градостроительного кодекса РФ не  подсчитывается.

# 7. Эвакуация населения.

Эвакуация населения  посёлка  в другие населенные пункты не  предусматривается. Посёлок эвакуируемое население из категорированных городов не принимает.

При возникновении крупных производственных аварий и катастроф  на объектах предприятий, транспорте при перевозке  ГСМ  и  в  других  чрезвычайных  ситуациях  намечается:

- Организовать оповещение и сбор комиссии  чрезвычайных ситуаций предприятия, оповестить функциональные и ведомственные системы и звенья, в подчинении которых находятся объекты предприятия и  транспорт.

- Организовать проведение первоначальных мероприятий по локализации аварии, предотвращение ее дальнейшего развития.

- В случае возникновения угрозы жизнедеятельности окружающему населению от произошедшей  ЧС  провести первоочередные мероприятия по защите населения (в случае необходимости и его эвакуацию ).

В посёлке предусматривается  пункт выдачи средств индивидуальной защиты в администрации поссовета по ул. Октябрьская, 25.

Приложения.

П 1. Копия исходных данных ГУ МЧС России по Красноярскому краю № 3-4-4-11721 от 13.10.2011г;

П 2. Информация для разработки раздела «ИТМ ГОЧС»;

П 3. Сведения о состоянии сооружений гражданской обороны расположенных на территории Мотыгинского района 2010 г;

П 4. Список пожароопасных объектов;

П 5. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства от 18.01.2010 г. Регистрационный номер 0134-2010-2461002003-П-9;

П 6. Схема сбора информации при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Мотыгинского района;

П 7. Комиссии по ЧС территориальные, объектовые;

П 8. Схема размещения прилегающих территорий;

П 9. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Приложение №1

Приложение №2

Информация для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС:

Адреса локальных систем оповещения – нет;

Категорированные предприятия и численность наибольшей рабочей смены – на территории поселка таких предприятий не зарегистрировано;

Адреса пунктов выдачи средств индивидуальной защиты – нет;

Адреса сборных эвакуационных пунктов – официально не установлен, принять здание администрации поселка ул. Октябрьская, д. 25.

Адреса установленных электросирен – в настоящее время нет,

Адреса приемных эвакуационных пунктов – принять здание школы, клуба;

Принимает ли поселок эвакуированное население, количество – нет;

Намечается ли эвакуация населения поселка, в какие населенные пункты, количество эвакуированного населения – эвакуация не намечается, п. Мотыгино в случае ЧС принимает 2780 человек;

Вероятность угрозы оврагообразования для дорого, коммуникаций, предприятий, жилым домам. Оползневые процессы. Карст. – оврагообразование на дорогах поселка маловероятно, рельеф спокойный, вблизи высоких  гор нет. Возможно подтопление или снос паводковыми водами моста, на въезде в поселок через реку Удерей, (мост деревянный);

Количество ДТП за год - информации нет;

Число погибших в результате ДТП – нет информации;

Количество пострадавших в ДТП – нет информации;

Подтапливаемые и затапливаемые территории - вдоль русла реки Удерей, случаев розлива реки до объектов строительства не зафиксировано.

Состояние пожарной охраны в поселке – удовлетворительное имеются 2 пож машины;

Паспорт безопасности поселка, района разработан – утвержден;

Разрабатывался ли план по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов – утвержден;

1. Процент охвата населения в настоящее время по п. Южно - Енисейск:

а) Электросиренами – 0 %;

б) Телевидением – 100 %;

в) Установлено телефонов АТС – цифровая МС-240

2. Сопряженность сетей вещания с системами оповещения муниципального образования, краевой АСЦО – нет.

3. Телевидение принимает каналы – 2 (ОРТ, РТР);

4. Принадлежность телевидения – государственное

5. Действуют телефонные компании – нет, ведется работа ЗОА «ЕТК» по установке оборудования;

6. Имеется ли прямая связь с ЕДДС муниципального образования – имеется по тел: 8(39141) 22-8-47, 8(39141) 22-6-41.;

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7